# Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.1.005-88
"Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 29 сентября 1988 г. N 3388)
(с изменениями от 20 июня 2000 г.)

# Occupational safety standards system. General sanitary requirements for working zone air

Дата введения 1 января 1989 г.

Взамен ГОСТ 12.1.005-76

Настоящий стандарт распространяется на воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства. Стандарт устанавливает общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распространяются на рабочие места независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.).

Требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и складах.

Стандарт не распространяется на требования к воздуху рабочей зоны при радиоактивном загрязнении.

Стандарт содержит общие требования к методам измерения и контроля показателей микроклимата и концентраций вредных веществ.

Термины и пояснения к ним приведены в приложении 1.

# 1. Оптимальные и допустимые величины показателей микроклимата в производственных помещениях*

1.1. Показателями, характеризующими микроклимат, являются:

1) температура воздуха;

2) относительная влажность воздуха;

3) скорость движения воздуха;

4) интенсивность теплового излучения.

1.2. Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю рабочую зону, допустимые показатели устанавливаются дифференцированно для постоянных и непостоянных рабочих мест. Оптимальные и допустимые показатели температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны соответствовать значениям, указанным в табл.1.

1.3. Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономическим причинам не обеспечиваются оптимальные нормы.

1.4. В кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и других производственных помещениях при выполнении работ операторского типа, связанных с нервно-эмоциональным напряжением, должны соблюдаться оптимальные величины температуры воздуха 22 - 24°С, его относительной влажности 60 - 40% и скорости движения (не более 0,1 м/с). Перечень других производственных помещений, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы микроклимата, определяется отраслевыми документами, согласованными с органами санитарного надзора в установленном порядке.

1.5. При обеспечении оптимальных показателей микроклимата температура внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.), а также температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не должны выходить более чем на 2°С за пределы оптимальных величин температуры воздуха, установленных в табл.1 для отдельных категорий работ. При температуре поверхностей ограждающих конструкций ниже или выше оптимальных величин температуры воздуха рабочие места должны быть удалены от них на расстояние не менее 1 м. Температура воздуха в рабочей зоне, измеренная на разной высоте и в различных участках помещений, не должна выходить в течение смены за пределы оптимальных величин, указанных в табл. 1 для отдельных категорий работ.

Таблица 1

# Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности
и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений

┌────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┐

│ Период │ Категория │              Температура, °С               │    Относительная     │Скорость движения, м/с │

│  года  │   работ   │                                            │     влажность, %     │                       │

│        │           ├────────┬───────────────────────────────────┼────────┬─────────────┼────────┬──────────────┤

│        │           │оптима- │            допустимая             │оптима- │допустимая на│оптима- │допустимая на │

│        │           │ льная  ├─────────────────┬─────────────────┤ льная  │   рабочих   │ льная, │   рабочих    │

│        │           │        │ верхняя граница │ нижняя граница  │        │   местах    │не более│    местах    │

│        │           │        ├─────────────────┴─────────────────┤        │постоянных и │        │ постоянных и │

│        │           │        │         на рабочих местах         │        │непостоянных,│        │непостоянных* │

│        │           │        │                                   │        │  не более   │        │              │

│        │           │        ├───────┬─────────┬───────┬─────────┤        │             │        │              │

│        │           │        │постоя-│непостоя-│постоя-│непостоя-│        │             │        │              │

│        │           │        │ нных  │  нных   │ нных  │  нных   │        │             │        │              │

├────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────────┤

│Холодный│Легкая - Iа│ 22-24  │  25   │   26    │  21   │   18    │ 40-60  │     75      │  0,1   │ Не более 0,1 │

│        │           │        │       │         │       │         │        │             │        │              │

│        │Легкая - Iб│ 21-23  │  24   │   25    │  20   │   17    │ 40-60  │     75      │  0,1   │ Не более 0,2 │

│        │           │        │       │         │       │         │        │             │        │              │

│        │Средней    │ 18-20  │  23   │   24    │  17   │   15    │ 40-60  │     75      │  0,2   │ Не более 0,3 │

│        │тяжести   -│        │       │         │       │         │        │             │        │              │

│        │IIа        │        │       │         │       │         │        │             │        │              │

│        │           │        │       │         │       │         │        │             │        │              │

│        │Средней    │ 17-19  │  21   │   23    │  15   │   13    │ 40-60  │     75      │  0,2   │ Не более 0,4 │

│        │тяжести   -│        │       │         │       │         │        │             │        │              │

│        │IIб        │        │       │         │       │         │        │             │        │              │

│        │           │        │       │         │       │         │        │             │        │              │

│        │Тяжелая   -│ 16-18  │  19   │   20    │  13   │   12    │ 40-60  │     75      │  0,3   │ Не более 0,5 │

│        │III        │        │       │         │       │         │        │             │        │              │

├────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┼──────────────┤

│Теплый  │Легкая - Iа│ 23-25  │  28   │   30    │  22   │   20    │ 40-60  │55 (при 28°С)│  0,1   │   0,1-0,2    │

│        │           │        │       │         │       │         │        │             │        │              │

│        │Легкая - Iб│ 22-24  │  28   │   30    │  21   │   19    │ 40-60  │60 (при 27°С)│  0,2   │   0,1-0,3    │

│        │           │        │       │         │       │         │        │             │        │              │

│        │Средней    │ 21-23  │  27   │   29    │  18   │   17    │ 40-60  │65 (при 26°С)│  0,3   │   0,2-0,4    │

│        │тяжести   -│        │       │         │       │         │        │             │        │              │

│        │IIа        │        │       │         │       │         │        │             │        │              │

│        │           │        │       │         │       │         │        │             │        │              │

│        │Средней    │ 20-22  │  27   │   29    │  16   │   15    │ 40-60  │70 (при 25°С)│  0,3   │   0,2-0,5    │

│        │тяжести   -│        │       │         │       │         │        │             │        │              │

│        │IIб        │        │       │         │       │         │        │             │        │              │

│        │           │        │       │         │       │         │        │             │        │              │

│        │Тяжелая   -│ 18-20  │  26   │   28    │  15   │   13    │ 40-60  │75 (при 24°С │    0,4   │   0,2-0,6    │

│        │III        │        │       │         │       │         │        │и ниже       │        │              │

├────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴────────┴─────────────┴────────┴──────────────┤

│* Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая│

│- минимальной  температуре  воздуха.  Для  промежуточных  величин  температуры  воздуха  скорость   его движения│

│допускается  определять  интерполяцией;  при  минимальной  температуре  воздуха  скорость  его    движения может│

│приниматься также ниже 0,1 м/с - при легкой работе и ниже 0,2 м/с - при работе средней тяжести и тяжелой.       │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1.6. При обеспечении допустимых показателей микроклимата температура внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.) не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха, установленных в табл.1, для отдельных категорий работ. Перепад температуры воздуха по высоте рабочей зоны при всех категориях работ допускается до 3°С.

Колебания температуры воздуха по горизонтали в рабочей зоне, а также в течение смены допускаются до 4°С - при легких работах, до 5°С - при средней тяжести работах и до 6°С - при тяжелых работах, при этом абсолютные значения температуры воздуха, измеренной на разной высоте и в различных участках помещений в течение смены, не должны выходить за пределы допустимых величин, указанных в табл.1.

Требования пп.1.5 и 1.6 к температуре внутренних поверхностей ограждающих конструкций и устройств не распространяются на температуру поверхностей систем охлаждения и отопления помещений и рабочих мест.

1.7. При обеспечении оптимальных и допустимых показателей микроклимата в холодный период года следует применять средства защиты рабочих мест от радиационного охлаждения от остекленных поверхностей оконных проемов, в теплый период года - от попадания прямых солнечных лучей.

1.8. Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна превышать 35 Вт/м2 при облучении 50% поверхности тела и более, 70 Вт/м2 - при величине облучаемой поверхности от 25 до 50% и 100 Вт/м2 - при облучении не более 25% поверхности тела.

Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретый металл, стекло, "открытое" пламя и др.) не должна превышать 140 Вт/м2, при этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела и обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

При наличии теплового облучения температура воздуха на постоянных рабочих местах не должна превышать указанные в табл.1 верхние границы оптимальных значений для теплого периода года, на непостоянных рабочих местах - верхние границы допустимых значений для постоянных рабочих мест.

1.9. В производственных помещениях, расположенных в четвертом строительно-климатическом районе, определяемым в соответствии со строительными нормами и правилами по климатологии и геофизике, утвержденными Госстроем СССР, при соблюдении требований п.1.11 по предупреждению перегревания работающих, верхнюю границу допустимой температуры воздуха в теплый период года, указанную в табл.1, допускается повышать на постоянных и непостоянных рабочих местах соответственно:

не выше 31 и 32°С - при легких работах;

не выше 30 и 31°С - при работах средней тяжести;

не выше 29 и 30°С - при тяжелых работах.

Скорость движения воздуха при этом должна увеличиваться на 0,1 м/с, а относительная влажность воздуха понижаться на 5% на каждый градус повышения температуры, начиная от верхних границ допустимых температур воздуха, установленных в табл.1 для отдельных категорий работ по тяжести в теплый период года.

1.10. В производственных помещениях, расположенных в строительно-климатическом подрайоне IV Б, определяемым в соответствии со строительными нормами и правилами по климатологии и геофизике, утвержденными Госстроем СССР, допускается в теплый период года на постоянных и непостоянных рабочих местах повышать относительную влажность воздуха, но не более чем на 10% по отношению к допустимым величинам, приведенным в табл.1 для различных параметров температуры воздуха.

1.11. В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные величины показателей микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к производственному процессу или экономически обоснованной нецелесообразности, должна быть обеспечена защита работающих от возможного перегревания и охлаждения: системы местного кондиционирования воздуха, воздушное душирование, помещения для отдыха и обогревания, спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, регламентация времени работы и отдыха и т.п. В целях профилактики тепловых травм температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не должна превышать 45°С.

# 2. Требования к методам измерения и контроля показателей микроклимата

2.1. Измерения показателей микроклимата должны проводиться в начале, середине и конце холодного и теплого периода года не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце). При колебаниях показателей микроклимата, связанных с технологическими и другими причинами, измерения необходимо проводить также при наибольших и наименьших величинах термических нагрузок на работающих, имеющих место в течение рабочей смены.

Измеренные величины показателей микроклимата должны соответствовать нормативным требованиям табл.1, пп.1.4 - 1.6 и 1.8.

2.2. Температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха измеряют на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки при работах, выполняемых сидя, и на высоте 1,5 м - при работах, выполняемых стоя. Измерения проводят как на постоянных, так и на непостоянных рабочих местах при их минимальном и максимальном удалении от источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных проемов, ворот, открытых ванн и т.д.).

2.3. В помещениях с большой плотностью рабочих мест, при отсутствии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения, участки измерения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха распределяются равномерно по всему помещению в соответствии с табл.2.

Таблица 2

# Минимальное количество участков измерения параметров микроклимата

┌──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│  Площадь помещения, м2   │       Количество участков измерения        │

├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│До 100                    │                     4                      │

│                          │                                            │

│От 101 до 400 включ.      │                     8                      │

│                          │                                            │

│Св. 400                   │Количество участков определяется расстоянием│

│                          │между ними, которое не должно превышать 10 м│

└──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

2.4. Для определения разности температуры воздуха и скорости его движения по высоте рабочей зоны следует проводить выборочные измерения на высоте 0,1; 1,0 и 1,7 м от пола или рабочей площадки в соответствии с задачами исследования.

Каждая из измеренных на этих уровнях величин должна соответствовать требованиям табл.1, пп.1.4 - 1.6 и 1.8.

2.5. При наличии источников лучистого тепла интенсивность теплового облучения на постоянных и непостоянных рабочих местах необходимо определять в направлении максимума теплового излучения от каждого из источников, располагая приемник прибора перпендикулярно падающему потоку на высоте 0,5; 1,0 и 1,5 м от пола или рабочей площадки.

Интенсивность теплового облучения, измеренная на каждом из этих уровней, должна соответствовать нормативным требованиям п.1.8.

2.6. Измерения температуры поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола, потолка) или устройств (экранов и т.п.), наружных поверхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств следует производить в рабочей зоне на постоянных и непостоянных рабочих местах.

2.7. Температуру и относительную влажность воздуха следует измерять аспирационными психрометрами. При отсутствии в местах измерения источников лучистого тепла температуру и относительную влажность воздуха можно измерять психрометрами типа ПБУ-1М, суточными и недельными термографами и гигрографами при условии сравнения их показаний с показаниями аспирационного психрометра.

2.8. Скорость движения воздуха измеряют анемометрами ротационного действия (крыльчатые анемометры). Малые величины скорости движения воздуха (менее 0,3 м/с), особенно при наличии разнонаправленных потоков, измеряют электроанемометрами, а также цилиндрическими и шаровыми кататермометрами и т.п.

2.9. Тепловое облучение, температуру поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола, потолка) или устройств (экранов и т.п.), наружных поверхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств следует измерять приборами типа актинометров, болометров, электротермометров и т.п.

2.10. Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных приборов должна соответствовать требованиям табл.3.

Таблица 3

# Требования к измерительным приборам

┌───────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐

│Наименование показателя    │Диапазон измерения   │Предельное отклонение │

├───────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│Температура   воздуха    по│От 30 до 50 включ.   │+- 0,2                │

│сухому термометру, °С      │                     │                      │

│                           │                     │                      │

│Температура   воздуха    по│"  0   "   50     "  │+- 0,2                │

│смоченному термометру, °С  │                     │                      │

│                           │                     │                      │

│Температура поверхности, °С│"  0   "   50     "  │+- 0,5                │

│                           │                     │                      │

│Относительная     влажность│"  10  "   90     "  │+- 5,0                │

│воздуха, %                 │                     │                      │

│                           │                     │                      │

│                           │"  0   "   0,5    "  │+- 0,05               │

│                           │                     │                      │

│Скорость движения  воздуха,│Св. 0,5              │+- 0,1                │

│м/с                        │                     │                      │

│                           │                     │                      │

│Интенсивность теплового    │От 10 до 350 включ.  │+- 5,0                │

│                           │                     │                      │

│облучения, Вт/м2           │Св. 350              │+- 50,0               │

└───────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘

# 3. Предельно допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны

3.1. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), используемых при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования, вентиляции, для контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих.

3.2. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит систематическому контролю для предупреждения возможности превышения предельно допустимых концентраций - максимально разовых рабочей зоны (ПДК_мр.рз) и среднесменных рабочей зоны (ПДК_сс.рз).

Величины ПДК_мр.рз и ПДК_сс.рз приведены в приложении 2.

3.3. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, как и при изолированном воздействии.

3.4. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия (по заключению органов государственного санитарного надзора) сумма отношений фактических концентраций каждого из них (K_1, K_2 ... K_n) в воздухе к их ПДК (ПДК_1, ПДК_2 ... ПДК_n) не должна превышать единицы

К       К        К

1       2        n

────── + ────── + ────── <= 1.

ПДК      ПДК      ПДК

1        2        n

# 4. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны

4.1. Общие требования

4.1.1. Отбор проб должен проводиться в зоне дыхания при характерных производственных условиях.

4.1.2. Для каждого производственного участка должны быть определены вещества, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны. При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль воздушной среды допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам, устанавливаемым органами государственного санитарного надзора.

4.2. Требования к контролю за соблюдением максимально разовой ПДК

4.2.1. Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится на наиболее характерных рабочих местах. При наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых операций контроль проводится выборочно на отдельных рабочих местах, расположенных в центре и по периферии помещения.

4.2.2. Содержание вредного вещества в данной конкретной точке характеризуется следующим суммарным временем отбора: для токсических веществ - 15 мин, для веществ преимущественно фиброгенного действия - 30 мин. За указанный период времени может быть отобрана одна или несколько последовательных проб через равные промежутки времени. Результаты, полученные при однократном отборе или при усреднении последовательно отобранных проб, сравнивают с величинами ПДК_мр.рз.

4.2.3. В течение смены и (или) на отдельных этапах технологического процесса в одной точке должно быть последовательно отобрано не менее трех проб. Для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия допускается отбор одной пробы.

4.2.4. При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный контроль с сигнализацией о превышении ПДК.

4.2.5. Периодичность контроля (за исключением веществ, указанных в п.4.2.4) устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества: для I класса - не реже 1 раза в 10 дней, II класса - не реже 1 раза в месяц, III и IV классов - не реже 1 раза в квартал.

В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля может быть изменена по согласованию с органами государственного санитарного надзора. При установленном соответствии содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается проводить контроль не реже 1 раза в год.

4.3. Требования к контролю за соблюдением среднесменных ПДК

4.3.1. Среднесменные концентрации определяют для веществ, для которых установлен норматив - ПДК_сс.рз. Измерение проводят приборами индивидуального контроля либо по результатам отдельных измерений. В последнем случае ее рассчитывают как величину, средневзвешенную во времени, с учетом пребывания работающего на всех (в том числе и вне контакта с контролируемым веществом) стадиях и операциях технологического процесса. Обследование осуществляется на протяжении не менее чем 75% продолжительности смены в течение не менее 3 смен. Расчет проводится по формуле

K t  + K t  + ... K t

1 1    2 2        n n

K   = ────────────────────────,

сс       t  + t  + ... t

1    2        n

где        К   - среднесменная концентрация, мг/м3;

сс

K , K , ... K  - средние   арифметические  величины  отдельных  измерений

1   2       n   концентраций  вредного  вещества  на  отдельных  стадиях

(операциях) технологического процесса, мг/м3;

t , t , ... t  - продолжительность    отдельных     стадий     (операций)

1   2       n   технологического процесса, мин.

4.3.2. Периодичность контроля за соблюдением среднесменной ПДК должна быть не реже кратности проведения периодических медицинских осмотров, установленной Минздравом СССР.

Изменением N 1, принятым постановлением Госстандарта РФ от 20 июня 2000 г. N 159-ст, в раздел 5 настоящего ГОСТа внесены изменения, введенные в действие с 1 декабря 2000 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

# 5. Требования к методикам и средствам измерения концентраций вредных
веществ в воздухе рабочей зоны

5.1 Структура, содержание и изложение методик выполнения измерений концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563-96.

5.2. Разрабатываемые, пересматриваемые или внедряемые методики выполнения измерений концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны быть аттестованы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-96 и утверждены Минздравом России в установленном порядке.

5.3. Методики и средства должны обеспечивать избирательное измерение концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих компонентов на уровне <= 0,5 ПДК.

5.4. Границы допускаемой погрешности измерений концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, равных ПДК или более, должны составлять +-25% от измеряемой величины при доверительной вероятности 0,95, при измерениях концентраций ниже ПДК - границы допускаемой абсолютной погрешности измерений должны составлять +-0,25 ПДК в мг/м3 при доверительной вероятности 0,95.

Примечания:

1. Данное требование распространяется на результаты единичных измерений (измерений, полученных при однократном отборе проб).

2. Для веществ, ПДК которых ниже 1,0 мг/м3, допускается увеличивать указанные нормы не более, чем в 2 раза.

5.5. Результаты измерений концентраций вредных веществ в воздухе приводят к условиям: температуре 293 К (20°С) и давлению 101,3 кПа (760 мм рт.ст.).

5.6. Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны индикаторными трубками должно проводиться в соответствии с ГОСТ 12.1.014-84.

5.7. Для автоматического непрерывного контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны быть использованы автоматические газоанализаторы и газоаналитические комплексы утвержденных типов, соответствующие требованиям ГОСТ 13320-81 и обеспечивающие выполнение требований п.5.4 непосредственно или в совокупности с методикой выполнения измерений.

───────────────────────

* В соответствии с санитарными нормами микроклимата производственных помещений, утвержденными Минздравом СССР.

Приложение 1

(справочное)

# Пояснения терминов, встречающихся в стандарте

┌────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│       Термин       │                    Пояснение                     │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│1.  Производственные│Замкнутые      пространства      в      специально│

│помещения           │предназначенных зданиях и сооружениях,  в  которых│

│                    │постоянно (по сменам) или периодически (в  течение│

│                    │рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность│

│                    │людей.                                            │

│                    │                                                  │

│2. Рабочая зона     │Пространство,  ограниченное  по  высоте  2   м над│

│                    │уровнем пола или площадки,  на  которых  находятся│

│                    │места постоянного или  непостоянного  (временного)│

│                    │пребывания работающих                             │

│                    │                                                  │

│3. Рабочее место    │Место  постоянного   или   временного   пребывания│

│                    │работающих в процессе трудовой деятельности       │

│                    │                                                  │

│4.        Постоянное│Место, на  котором  работающий  находится  большую│

│рабочее место       │часть своего рабочего времени (более 50% или более│

│                    │2   ч   непрерывно).   Если   при      этом работа│

│                    │осуществляется в различных пунктах  рабочей  зоны,│

│                    │постоянным рабочим местом  считается  вся  рабочая│

│                    │зона                                              │

│                    │                                                  │

│5.      Непостоянное│Место, на  котором  работающий  находится  меньшую│

│рабочее место       │часть (менее 50% или менее 2 ч непрерывно)  своего│

│                    │рабочего времени                                  │

│                    │                                                  │

│6.       Микроклимат│Метеорологические условия  внутренней  среды  этих│

│производственных    │помещений, которые  определяются  действующими  на│

│помещений           │организм   человека    сочетаниями    температуры,│

│                    │влажности, скорости движения воздуха  и  теплового│

│                    │излучения                                         │

│                    │                                                  │

│7.       Оптимальные│Сочетания количественных показателей микроклимата,│

│микроклиматические  │которые   при   длительном    и    систематическом│

│условия             │воздействии на  человека  обеспечивают  сохранение│

│                    │нормального  теплового  состояния  организма   без│

│                    │напряжения    механизмов       терморегуляции. Они│

│                    │обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают│

│                    │предпосылки для высокого уровня работоспособности │

│                    │                                                  │

│8.        Допустимые│Сочетания количественных показателей микроклимата,│

│микроклиматические  │которые   при   длительном    и    систематическом│

│условия             │воздействии на человека могут вызывать  преходящие│

│                    │и  быстро  нормализующиеся   изменения   теплового│

│                    │состояния организма, сопровождающиеся  напряжением│

│                    │механизмов терморегуляции, не выходящим за пределы│

│                    │физиологических  приспособительных   возможностей.│

│                    │При этом не возникает  повреждений  или  нарушений│

│                    │состояния   здоровья,   но    могут    наблюдаться│

│                    │дискомфортные       теплоощущения,       ухудшение│

│                    │самочувствия и понижение работоспособности        │

│                    │                                                  │

│9.  Холодный  период│Период   года,   характеризуемый    среднесуточной│

│года                │температурой наружного  воздуха,  равной   +10°С и│

│                    │ниже                                              │

│                    │                                                  │

│10.  Теплый   период│Период   года,   характеризуемый    среднесуточной│

│года                │температурой наружного воздуха выше +10°С         │

│                    │                                                  │

│11.   Среднесуточная│Средняя величина  температуры  наружного  воздуха,│

│температура         │измеренная  в  определенные   часы     суток через│

│наружного воздуха   │одинаковые интервалы времени. Она  принимается  по│

│                    │данным метеорологической службы                   │

│                    │                                                  │

│12. Категория работ │Разграничение работ по  тяжести  на  основе  общих│

│                    │энергозатрат организма в ккал/ч (Вт).             │

│                    │                                                  │

│                    │Примечание.    Характеристику     производственных│

│                    │помещений по категориям выполняемых в них работ  в│

│                    │зависимости от затраты энергии следует производить│

│                    │в  соответствии  с   ведомственными   нормативными│

│                    │документами,   согласованными   в    установленном│

│                    │порядке, исходя из  категории  работ,  выполняемых│

│                    │50% и более работающих в соответствующем помещении│

│                    │                                                  │

│13.           Легкие│Виды деятельности с расходом энергии не более  150│

│физические    работы│ккал/ч (174 Вт).                                  │

│(категория I)       │                                                  │

│                    │                                                  │

│                    │Примечание. Легкие физические  работы  разделяются│

│                    │на категорию Iа - энергозатраты до 120 ккал/ч (139│

│                    │Вт) и категорию Iб - энергозатраты 121 - 150      │

│                    │ккал/ч (140 - 174 Вт)                             │

│                    │                                                  │

│                    │К категории Iа относятся работы, производимые сидя│

│                    │и   сопровождающиеся   незначительным   физическим│

│                    │напряжением (ряд профессий на предприятиях точного│

│                    │приборо- и  машиностроения,  на  часовом,  швейном│

│                    │производствах, в сфере управления и т.п.).        │

│                    │                                                  │

│                    │К  категории  Iб  относятся  работы,  производимые│

│                    │сидя,   стоя   или   связанные   с    ходьбой    и│

│                    │сопровождающиеся некоторым физическим  напряжением│

│                    │(ряд профессий в  полиграфической  промышленности,│

│                    │на  предприятиях  связи,  контролеры,    мастера в│

│                    │различных видах производства и т.п.)              │

│                    │                                                  │

│14. Средней  тяжести│Виды деятельности с расходом  энергии  в  пределах│

│физические    работы│151 - 250 ккал/ч (175 - 290 Вт).                  │

│(категория II)      │                                                  │

│                    │                                                  │

│                    │Примечание.  Средней  тяжести  физические   работы│

│                    │разделяют на категорию IIа - энергозатраты от  151│

│                    │до 200 ккал/ч (175 - 232 Вт)  и  категорию   IIб -│

│                    │энергозатраты от 201 до 250 ккал/ч (233 - 290 Вт).│

│                    │                                                  │

│                    │К категории  IIа  относятся  работы,   связанные с│

│                    │постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1  кг)│

│                    │изделий или предметов в положении стоя или сидя  и│

│                    │требующие  определенного  физического   напряжения│

│                    │(ряд   профессий    в       механо-сборочных цехах│

│                    │машиностроительных                  предприятий, в│

│                    │прядильно-ткацком производстве и т.п.).           │

│                    │                                                  │

│                    │К категории  IIб  относятся  работы,   связанные с│

│                    │ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до  10│

│                    │кг   и   сопровождающиеся   умеренным   физическим│

│                    │напряжением  (ряд  профессий  в   механизированных│

│                    │литейных,   прокатных,   кузнечных,   термических,│

│                    │сварочных     цехах           машиностроительных и│

│                    │металлургических предприятий и т.п.)              │

│                    │                                                  │

│15.          Тяжелые│Виды деятельности с  расходом  энергии  более  250│

│физические    работы│ккал/ч (290 Вт).                                  │

│(категория III)     │                                                  │

│                    │                                                  │

│                    │Примечание.  К  категории  III  относятся  работы,│

│                    │связанные     с     постоянными     перемещениями,│

│                    │перемещением и переноской значительных  (свыше  10│

│                    │кг) тяжестей и требующие больших физических усилий│

│                    │(ряд профессий в кузнечных цехах с ручной  ковкой,│

│                    │литейных цехах с ручной набивкой и  заливкой  опок│

│                    │машиностроительных и металлургических  предприятий│

│                    │и т.п.)                                           │

│                    │                                                  │

│16. Вредное вещество│По ГОСТ 12.1.007-76                               │

│                    │                                                  │

│17.        Предельно│Концентрации,  которые   при   ежедневной   (кроме│

│допустимые          │выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой│

│концентрации   (ПДК)│продолжительности, но не более 41 ч  в   неделю, в│

│вредных  веществ   в│течение всего  рабочего  стажа  не  могут  вызвать│

│воздухе рабочей зоны│заболеваний или отклонений в  состоянии  здоровья,│

│                    │обнаруживаемых современными методами  исследований│

│                    │в процессе работы или  в  отдаленные  сроки  жизни│

│                    │настоящего и последующего поколений               │

│                    │                                                  │

│18. Зона дыхания    │Пространство  в  радиусе  до   50   см   от   лица│

│                    │работающего                                       │

└────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 2

(обязательное)

# Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ
в воздухе рабочей зоны

┌─────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┐

│     │ Наименование вещества  │Величина │Преимуще-│  Класс  │Особеннос-│

│     │                        │  ПДК,   │ственное │опасности│    ти    │

│     │                        │  мг/м3  │агрегат- │         │ действия │

│     │                        │         │   ное   │         │    на    │

│     │                        │         │состояние│         │ организм │

│     │                        │         │вусловиях│         │          │

│     │                        │         │производ-│         │          │

│     │                        │         │  ства   │         │          │

├─────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│1.   │Азота диоксид           │   2     │    п    │   III   │    0     │

│     │                        │         │         │         │          │

│2.   │Азота          оксиды (в│   5     │    п    │   III   │    0     │

│     │пересчете на NO2)       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│3.   │Акриламид+              │   0,2   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│4.   │Акриловый           эфир│   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │этиленгликоля+          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│5.   │Акрилонитрил+           │   0,5   │    п    │   II    │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│6.   │Акролеин                │   0,2   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│7.   │бета-Аланин             │  10     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│8.   │Алипур                  │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│9.   │Алкилдифенилоксиды      │  50     │   п+а   │   IV    │          │

│     │(алотерм-1)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│10.  │Алкоксициандифенилы     │  10     │    а    │   IV    │          │

│     │CnH2n+1O/C12H8/CN,   где│         │         │         │          │

│     │n=1-8                   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│11.  │Аллил-альфа-аллилоксика-│   0,03  │    п    │    I    │          │

│     │рбонилоксиакрилат       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│12.  │Аллиламин+              │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│13.  │Аллила хлорид+          │   0,3   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│14.  │Аллилацетат+            │   2     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│15.  │Аллила цианид+          │   0,3   │    п    │   II    │    0     │

│     │                        │         │         │         │          │

│16.  │Аллилхлорформиат+       │   0,4   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│17.  │Альдегид изовалериановый│  10     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│18.  │Альдегид изомасляный+   │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│19.  │Альдегид кротоновый+    │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│20.  │Альдегид масляный+      │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│21.  │Альдегид пропионовый+   │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│22.  │Алюминат лантана        │   6     │    а    │   III   │    Ф     │

│     │титанат кальция         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│23.  │Алюминий и его сплавы (в│   2     │    а    │   III   │    Ф     │

│     │пересчете на алюминий)  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│24.  │Алюминия гидроксид      │   6     │    а    │   IV    │    Ф     │

│     │                        │         │         │         │          │

│25.  │Алюминия магнид         │   6     │    а    │   IV    │    Ф     │

│     │                        │         │         │         │          │

│26.  │Алюминия нитрид         │   6     │    а    │   IV    │    Ф     │

│     │                        │         │         │         │          │

│27.  │Алюминия         окись с│   1  (по│    а    │   III   │          │

│     │примесью  до  20%  окиси│  Cr2O3) │         │         │          │

│     │трехвалентного     хрома│         │         │         │          │

│     │(катализатор ИМ-2201)   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│28.  │Алюминия         оксид с│   6     │    а    │   IV    │    Ф     │

│     │примесью      свободного│         │         │         │          │

│     │диоксида кремния до  15%│         │         │         │          │

│     │и оксида железа  до  10%│         │         │         │          │

│     │(в     виде     аэрозоля│         │         │         │          │

│     │конденсации)            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│29.  │Алюминия оксид  в  смеси│   4     │    а    │   III   │    Ф     │

│     │со сплавом никеля до 15%│         │         │         │          │

│     │(электрокорунд)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│30.  │Алюминия         оксид с│   2     │    а    │   III   │    Ф     │

│     │примесью        диоксида│         │         │         │          │

│     │кремния в виде  аэрозоля│         │         │         │          │

│     │конденсации             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│31.  │Алюминия  оксид  в  виде│   6     │    а    │   IV    │    Ф     │

│     │аэрозоля   дезинтеграции│         │         │         │          │

│     │(глинозем,              │         │         │         │          │

│     │электрокорунд,          │         │         │         │          │

│     │монокорунд)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│32.  │Амила бромид+           │   0,3   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│33.  │Амилаза бактериальная   │   1     │    а    │   II    │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│34.  │Амилацетат              │ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│35.  │Амиломизентерин         │   1     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│36.  │Амилоризин              │   1     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│37.  │Амилформиат+            │  10     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│38.  │5,6-Амино-/2-п-аминофе- │   0,4   │    а    │   II    │          │

│     │нил/-бензимидазол       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│39.  │альфа-Аминоантрахинон   │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│40.  │п-Аминобензосульфамид   │   1     │    а    │   II    │          │

│     │(стрептоцид)            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│41.  │2-/п-Аминобензолсульфа- │   1     │    а    │   II    │          │

│     │мидо/-4,6-диметилпирими-│         │         │         │          │

│     │дин (сульфадимезин)     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│42.  │2-/п-Аминобензолсульфа- │   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │мидо/-3-метоксипиразин  │         │         │         │          │

│     │(сульфален)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│43.  │6-/п-Аминобензолсульфа- │   0,1   │    а    │    I    │          │

│     │мидо/-3-метоксипиридазин│         │         │         │          │

│     │(сульфапиридазин)       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│44.  │4-/п-Аминобензолсульфа- │   0,1   │    а    │    I    │          │

│     │мидо/-метоксипиримидин  │         │         │         │          │

│     │(сульфамонометоксин)    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│45.  │2-/п-Аминобензолсульфа- │   1     │    а    │   II    │          │

│     │мидо/-тиазол            │         │         │         │          │

│     │(норсульфазол)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│46.  │2-/п-Аминобензолсульфа- │   1     │    а    │   II    │          │

│     │мидо/5-этил-1,3,4-тиади-│         │         │         │          │

│     │зол (этазол)            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│47.  │п-Аминобензолсульфацета-│   1     │    а    │   II    │          │

│     │мид (сульфацил)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│48.  │п-Аминобензолсульфонил- │   1     │    а    │   II    │          │

│     │гуанидин (сульгин)      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│49.  │м-Аминобензотрифторид   │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│50.  │Аминокислоты, полученные│         │         │         │          │

│     │микробным синтезом:     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │а) Аланин               │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │б) Аргинин              │  10     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │в) Аспарагиновая кислота│  10     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │г) Валин                │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │д) Гистидин             │   2     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │е) Глицин               │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │ж) Глутаминовая кислота │  10     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │з) Изолейцин            │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │и) Лейцин               │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │к) Лизин                │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │л) Метионин             │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │м) Оксипролин           │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │н) Пролин               │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │о) Серин                │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │п) Тирозин              │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │р) Треонин              │   2     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │с) Триптофан            │   2     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │т) Фенилаланин          │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │у) Цистеин              │   2     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │ф) Цистин               │   2     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│51.  │4-Аминометилбензолсуль- │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │фамида ацетат  (мафенида│         │         │         │          │

│     │ацетат)                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│52.  │2-Амино-4-нитроанизол+  │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│53.  │5-Амино-8-окси-3,7-диб- │   1     │    а    │   II    │          │

│     │ромнафтохинонимин       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│54.  │Аминопласты             │   6     │    а    │   IV    │   Ф, А   │

│     │(пресс-порошки)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│55.  │4-Амино-2,2,6,6-тетраме-│   3     │    п    │   III   │          │

│     │тилпиперидин            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│56.  │Аминофенол      (мета- и│   1     │    а    │   II    │          │

│     │пара-изомеры)           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│57.  │Амины алифатические+    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │а) C7-C9                │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │б) C15-C20              │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│58.  │Аммиак                  │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│59.  │Аммиачно-карбамидное    │  25     │   п+а   │   IV    │          │

│     │удобрение               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│60.  │Аммониевая          соль│   1     │    а    │   II    │          │

│     │2,4-дихлорфеноксиуксус- │         │         │         │          │

│     │ной кислоты (2,4-ДА)    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│61.  │Аммония                 │  10     │    а    │   III   │          │

│     │диизопропилтиофосфат    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│62.  │Аммония кремнефторид (по│   0,2   │   п+а   │   II    │          │

│     │F)                      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│63.  │Аммония роданид         │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│64.  │Аммония сульфамат       │  10     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│65.  │Аммония тиосульфат      │  10     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│66.  │Аммония хлорид          │  10     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│67.  │Аммония хлорплатинат+   │   0,005 │    а    │    I    │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│68.  │Аммофос+ (смесь моно-  и│   6     │    а    │   IV    │    Ф     │

│     │диаммоний фосфатов)     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│69.  │Ампициллин              │   0,1   │    а    │   II    │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│70.  │Ангидрид борный         │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│71.  │Ангидрид малеиновый+    │   1     │   п+а   │   II    │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│72.  │Ангидрид масляный+      │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│73.  │Ангидрид    метакриловой│   1     │    п    │   II    │          │

│     │кислоты+                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│74.  │Ангидрид нафталевый+    │   2     │    а    │   II    │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│75.  │Ангидрид серный+        │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│76.  │Ангидрид сернистый+     │  10     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│77.  │Ангидрид                │   0,7   │    а    │   II    │    А     │

│     │тетрагидрофталевый+     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│78.  │Ангидрид   тримеллитовой│   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │кислоты                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│79.  │Ангидрид фосфорный+     │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│80.  │Ангидрид фталевый+      │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│81.  │Ангидрид хромовый+      │   0,01  │    а    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│82.  │Ангидрид хлорэндиковый  │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│83.  │п-Анизидин+             │   1     │    п    │   II    │          │

│     │(п-Аминоанизол)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│84.  │о-Анизидин+             │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│85.  │Анизол                  │  10     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│86.  │Анилин+                 │   0,1   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│87.  │Антибиотики       группы│   0,3   │    а    │   II    │    А     │

│     │цефалоспоринов          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│88.  │9,10-Антрахинон         │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│89.  │Армотерм+               │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │(дибензилтолуолы - смесь│         │         │         │          │

│     │изомеров)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│90.  │Аценафтен               │  10     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│91.  │Ацетальдегид+           │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│92.  │Ацетальдегид    тетрамер│   0,2   │    а    │   II    │          │

│     │(метальдегид)           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│93.  │Ацетоацетанилид+ (анилин│   1     │    а    │   II    │          │

│     │ацетоуксусной кислоты)  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│94.  │N-Ацетоксиизопропилкар- │   2     │   п+а   │   III   │          │

│     │бамат (ацилат-1)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│95.  │N-Ацетоксиэтил-N-цианэ- │   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │тиланилин+              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│96.  │Ацетон                  │ 200     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│97.  │Ацетонитрил             │  10     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│98.  │Ацетопропилацетат       │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│99.  │Ацетофенон+             │   5     │    п    │   III   │          │

│     │(метилфенилкетон)       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│100. │Ацетоциангидрин+        │   0,9   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│101. │Аэросил,                │   1     │    а    │   III   │    Ф     │

│     │модифицированный        │         │         │         │          │

│     │бутиловым        спиртом│         │         │         │          │

│     │(бутосил)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│102. │Аэросил,                │   1     │    а    │   III   │    Ф     │

│     │модифицированный        │         │         │         │          │

│     │диметилдихлорсиланом    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│103. │Бальзам лесной марки А  │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│104. │Барий-алюминий-титанат  │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│105. │Барий-кальций-титанат   │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│106. │Барий-титанат-цирконат  │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│107. │Барит                   │   6     │    а    │   IV    │    Ф     │

│     │                        │         │         │         │          │

│108. │Бария алюминат          │   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│109. │Бария алюмосиликат      │   1/0,5 │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│110. │Бария гидроксид+        │   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│111. │Бария карбонат          │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│112. │Бария нитрат            │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│113. │Бария тетратитанат      │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│114. │Бария             фосфат│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │двузамещенный           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│115. │Бария фторид            │   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│116. │Бария хлорид            │   0,3   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│117. │Бациллихин           (по│   0,01  │    а    │    I    │    А     │

│     │бацитрацину)            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│118. │Бациллы Турингиенсис    │ 20 000  │    а    │   IV    │          │

│     │                        │клеток в │         │         │          │

│     │                        │  1 м3   │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│119. │Белкововитаминный       │   0,1   │    а    │   II    │    А     │

│     │концентрат (по белку)   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│120. │Бензальдегид            │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│121. │Бензальхлорид           │   0,5   │    п    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│122. │Бензантрон              │   0,2   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│123. │Бензила хлорид          │   0,5   │    п    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│124. │Бензила цианид+         │   0,8   │    п    │   II    │    О     │

│     │                        │         │         │         │          │

│125. │Бензиловый эфир уксусной│   5     │    п    │   III   │          │

│     │кислоты                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│126. │Бензилпенициллин        │   0,1   │    а    │   II    │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│127. │Бензин    (растворитель,│ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │топливный)              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│128. │Бензоат моноэтаноламина+│   5     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│129. │Бензоила хлорид         │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│130. │Бензоксазалон           │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│131. │Бензол+                 │  15/5   │    п    │   II    │    К     │

│     │                        │         │         │         │          │

│132. │Бензотриазол+ (ингибитор│   5     │   п+а   │   III   │          │

│     │коррозии БТА)           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│133. │Бензотрифторид          │ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│134. │Бензотрихлорид          │   0,2   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│135. │п-Бензохинон            │   0,05  │    п    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│136. │Бенз(а)пирен            │  0,00015│    а    │    I    │    К     │

│     │                        │         │         │         │          │

│137. │Бентон-34               │  10     │    а    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│138. │Бериллий           и его│   0,001 │    а    │    I    │   К, А   │

│     │соединения (в  пересчете│         │         │         │          │

│     │на Ве)                  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│139. │Бетанал                 │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│140. │Биовит               (по│   0,1   │    а    │   II    │    А     │

│     │хлортетрациклину)       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│141. │Бис/10-дигидрофенарсази-│   0,02  │    а    │    I    │          │

│     │нил/оксид (п-оксид)     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│142. │Бис-N1N'-гексаметиленмо-│   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │чевина (карбоксид)      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│143. │1,1-Бис/оксиметил/-цик- │   5     │    а    │   III   │          │

│     │логексен-3              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│144. │Бис-/4-оксифенил/сульфид│   3     │   п+а   │   III   │          │

│     │(4,4-тиодифенил;        │         │         │         │          │

│     │4,4-дигидрооксифенилсу- │         │         │         │          │

│     │льфид)                  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│145. │Бис-/10-феноксарсинил/  │   0,02  │    а    │    I    │          │

│     │оксид+ (оксофин)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│146. │Бис-фосфит              │   3     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│147. │Бисфурфурилиденгексаме- │   0,2   │   п+а   │   II    │    А     │

│     │тилендиамин (бисфургин) │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│148. │Бис-/хлорметил/-бензол  │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│149. │1,2-Бис-/хлорметил/-3,4,│   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │5,6,7,7-гексахлор-бицик-│         │         │         │          │

│     │ло-2,2,1-гептен-4,5+    │         │         │         │          │

│     │(алодан)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│150. │Бис-/хлорметил/-ксилол  │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│151. │Бис-/хлорметил/-нафталин│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│152. │Бицикло-/2,2,1/-гептади-│   1     │    п    │   II    │          │

│     │ен-2,5 (норборнадиен)   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│153. │2,3-Бицикло-/2,2,1/-геп-│   3     │    п    │   II    │          │

│     │тен (норборнен)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│154. │Боверин                 │   0,3   │    а    │   II    │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│155. │Бокситы                 │   6     │    а    │   IV    │    Ф     │

│     │                        │         │         │         │          │

│156. │Бора карбид             │   6     │    а    │   IV    │    Ф     │

│     │                        │         │         │         │          │

│157. │Бора нитрид кубический и│   6     │    а    │   IV    │    Ф     │

│     │гексагональный          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│158. │Бора фторид             │   1     │    п    │   II    │    О     │

│     │                        │         │         │         │          │

│159. │Боросодержащие     смеси│  10     │    а    │   IV    │    Ф     │

│     │(Роксбор-КС, Роксбор-МВ,│         │         │         │          │

│     │Роксбор-БЦ)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│160. │Бром+                   │   0,5   │    п    │   II    │    О     │

│     │                        │         │         │         │          │

│161. │Бромацетопропилацетат+  │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│162. │Бромбензантрон          │   0,2   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│163. │Бромбензол              │   3     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│164. │2-Бромпентан+           │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│165. │Бромфенол+/орто-,       │   0,3   │    п    │   II    │          │

│     │параизомеры/            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│166. │N-/4-бром-3-хлорфенил/-N│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │-метокси-               │         │         │         │          │

│     │N-метилмочевина         │         │         │         │          │

│     │(малоран)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│167. │1,3-Бутадиен (дивинил)  │ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│168. │Бутан                   │ 300     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│169. │3-Бутено-бета-лактон    │   1     │    п    │   II    │          │

│     │(дикетен)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│170. │Бутила бромид+          │   0,3   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│171. │Бутилакрилат            │  10     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│172. │Бутиламид               │   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │бензолсульфокислоты     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│173. │Бутила хлорид+          │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│174. │Бутилацетат             │ 200     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│175. │Бутилбензилфталат       │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│176  │Бутилбутират            │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│177. │Бутилизоцианат          │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│178. │Бутилметакрилат         │  30     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│179. │Бутилнитрит             │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│180. │Бутиловый           эфир│   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │2,4-дихлорфеноксиуксус- │         │         │         │          │

│     │ной  кислоты  (бутиловый│         │         │         │          │

│     │эфир 2,4-Д)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│181. │Бутиловый           эфир│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │2-фуранкарбоновой       │         │         │         │          │

│     │кислоты                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│182. │Бутиловый           эфир│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │5-хлорметил-2-фуранкар- │         │         │         │          │

│     │боновой кислоты         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│183. │Бутиловый           эфир│   5     │    п    │   III   │          │

│     │этиленгликоля           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│184. │трет-Бутилперацетат     │   0,1   │    п    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│185. │трет-Бутилпербензоат    │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│186. │2-Бутилтиобензтиазол    │   2     │    п    │   III   │          │

│     │(бутилкаптакс)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│187. │1,4-Бутиндиол           │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│188. │2-Бутокси-3,4-дигидропи-│  10     │    п    │   III   │          │

│     │ран (б-пиран)           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│189. │Ванадий            и его│         │         │         │          │

│     │соединения:             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │а)  дым  оксида  ванадия│   0,1   │    а    │    I    │          │

│     │(V)                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │б) пыль  оксида  ванадия│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │(III)                   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │в) пыль  оксида  ванадия│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │(V)                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │г) феррованадий         │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │д)                  пыль│   4     │    а    │   III   │          │

│     │ванадийсодержащих шлаков│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│190. │Винила хлорид           │   5/1   │    п    │    I    │    К     │

│     │                        │         │         │         │          │

│191. │Винилацетат             │  10     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│192. │Винилацетилен           │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│193. │Винилбутиловый эфир     │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│194. │Винилиденхлорид         │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │(1,1-дихлорэтилен)      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│195. │Винилоксиэтилметакрилат │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│196. │2-/5-винил-2-пиридил/1,3│   2     │    а    │   III   │          │

│     │-                       │         │         │         │          │

│     │бисдиметиламинопропан+  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│197. │2-Винилпиридин+         │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│198. │N-Винилпирролидон+      │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│199. │Винилтолуол             │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│200. │Вискоза-77              │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│201. │Висмут       и       его│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │неорганические          │         │         │         │          │

│     │соединения              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│202  │Водорода бромид         │   2     │    п    │   II    │    О     │

│     │                        │         │         │         │          │

│203. │Водорода хлорид         │   5     │    п    │   II    │    О     │

│     │                        │         │         │         │          │

│204. │Водорода цианид         │   0,3   │    п    │    I    │    О     │

│     │                        │         │         │         │          │

│205. │Водород    мышьяковистый│   0,1   │    п    │    I    │    О     │

│     │(арсин)                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│206. │Водород      фосфористый│   0,1   │    п    │    I    │    О     │

│     │(фосфин)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│207. │Водород   фтористый   (в│ 0,5/0,1 │    п    │    I    │    О     │

│     │пересчете на F)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│208. │Возгоны  каменноугольных│         │         │         │          │

│     │смол и пеков при среднем│         │         │         │          │

│     │содержании         в них│         │         │         │          │

│     │бенз(а)пирена:          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │менее 0,075%            │   0,2   │    п    │   II    │    К     │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │0,075-0,15%             │   0,1   │    п    │    I    │    К     │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │от 0,15 до 0,3%         │   0,05  │    п    │    I    │    К     │

│     │                        │         │         │         │          │

│209. │Вольфрам,      вольфрама│   6     │    а    │   IV    │    Ф     │

│     │карбид и силицид        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│210. │Вольфрама      сульфид и│   6     │    а    │   III   │          │

│     │дисульфид               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│211. │Вольфрамокобальтовые    │   4     │    а    │   III   │    Ф     │

│     │сплавы с примесью алмаза│         │         │         │          │

│     │до 5%                   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│212. │Вулканизационные    газы│   0,5   │    п    │   III   │          │

│     │шинного     производства│         │         │         │          │

│     │(резины на основе СКИ-3,│         │         │         │          │

│     │СКД, СКС-30, АРКМ-15) по│         │         │         │          │

│     │суммарному    содержанию│         │         │         │          │

│     │аминосоединений        в│         │         │         │          │

│     │воздухе                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│213. │Галантамин+             │   0,05  │   п+а   │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│214. │Галлия оксид            │   3     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│215. │Гексабромбензол         │   2     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│216. │Гексаметилдисилазан     │   2     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│217. │Гексаметилендиамин      │   0,1   │    п    │    I    │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│218. │Гексаметилендиизоцианат+│   0,05  │    п    │    I    │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│219. │Гексаметиленимин+       │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│220. │Гексаметиленимина       │   3     │    а    │   III   │          │

│     │метанитробензоат        │         │         │         │          │

│     │(ингибитор коррозии Г-2)│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│221. │Гексан                  │ 300     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│222. │Гексафторбензол         │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│223. │Гексафторпропилен       │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│224. │Гексахлорацетон         │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│225. │Гексахлорбензол+        │   0,9   │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│226. │1,2,3,4,7,7-Гексахлорби-│   0,1   │   п+а   │    I    │          │

│     │цикло-/2,2,1/-гептен-5,6│         │         │         │          │

│     │-бис-оксиметиленсульфит+│         │         │         │          │

│     │(тиодан)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│227. │Гексахлорбутадиен+      │   0,005 │    п    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│228. │1,2,3,4,10,10-Гексахлор-│   0,01  │   п+а   │    I    │          │

│     │1,4,4а,5,8,8а-          │         │         │         │          │

│     │гексагидро-1,4-эндо,    │         │         │         │          │

│     │экзо-5,8-диметанонафта- │         │         │         │          │

│     │лин+ (альдрин)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│229. │Гексахлорпараксилол+    │  10     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│230. │Гексахлорциклогексан+   │   0,1   │   п+а   │    I    │    А     │

│     │(гексахлоран)           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│231. │гамма-Гексахлорциклогек-│   0,05  │   п+а   │    I    │    А     │

│     │сан+ (гамма-гексахлоран)│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│232. │Гексахлорциклопентадиен+│   0,01  │    п    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│233. │1,2,3,4,10,10-Гексахлор-│   0,01  │   п+а   │    I    │          │

│     │6,7-эпокси-1,4,5,8-диэн-│         │         │         │          │

│     │дометилен-1,4,4а,5,6,7, │         │         │         │          │

│     │8,8а-октагидронафталин  │         │         │         │          │

│     │(дильдрин)              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│234. │Гексила бромид          │   0,3   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│235. │1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-│   0,01  │    п    │    I    │          │

│     │4,7-эндометилен-3а,4,7, │         │         │         │          │

│     │7а-тетрагидроинден      │         │         │         │          │

│     │(гептахлор)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│236. │Гептиловый          эфир│   1     │    п    │   II    │          │

│     │акриловой кислоты       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│237. │Германий                │   2     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│238. │Германий                │   1     │    а    │   II    │          │

│     │четыреххлористый      (в│         │         │         │          │

│     │пересчете на германий)  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│239. │Германия гидрид         │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│240. │Германия оксид          │   2     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│241. │Гигромицин Б+           │   0,001 │    а    │    I    │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│242. │Гидразин           и его│   0,1   │    п    │    I    │          │

│     │производные+            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│243. │Гидроксид               │   0,02  │    а    │    I    │          │

│     │трициклогексилолова+    │         │         │         │          │

│     │(пликтран)              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│244. │бета-Гидрооксиэтилмерка-│   1     │    п    │   II    │          │

│     │птан                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│245. │Гидроперекись           │   1     │    п    │   II    │          │

│     │изопропилбензола+       │         │         │         │          │

│     │(гидроперекись кумола)  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│246. │Гидроперекись третичного│   5     │    п    │   III   │          │

│     │амила+                  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│247. │Гидроперекись третичного│   5     │    п    │   III   │          │

│     │бутила+                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│248. │Гидротерфенил           │   5     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│249. │Гидрохлорид гамма-амино-│   1     │    а    │   II    │          │

│     │бета-фенилмасляной      │         │         │         │          │

│     │кислоты (фенибут)       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│250. │Глифтор                 │   0,05  │    п    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│251. │Глутаровый диальдегид   │   5     │    п    │   III   │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│252. │Глюкавамарин            │   2     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│253. │Глюкоэндомикопсин       │   1     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│254. │Датолитовый концентрат  │   4     │    а    │   III   │    Ф     │

│     │                        │         │         │         │          │

│255. │Дезоксипеганин-гидрохло-│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │рид+                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│256. │Дезоксон-3 (по  уксусной│   1     │    п    │   II    │          │

│     │кислоте)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│257. │Декабромдифенилоксид    │   3     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│258. │Декагидронафталин       │ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │(декалин)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│259. │Денацил+                │   2     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│260. │Дефолианты "УДМ-П", "С",│  10     │    а    │   III   │          │

│     │"МН"                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│261. │Диалкилфталат (ДАФ-56)  │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│262. │Диаллиламин+            │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│263. │Диаллилизофталат        │   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│264. │Диаллилфталат           │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│265. │Диаминодифенилоксид     │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│266. │4,4-Диаминодифенилсуль- │   1     │    а    │   II    │          │

│     │фид                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│267. │1,4-Диаминодифенилсуль- │   5     │    а    │   III   │          │

│     │фон                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│268. │4,4-Диаминодициклогекси-│   2     │    п    │   III   │          │

│     │лметан (диамин)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│269. │Диангидрид              │   5     │    а    │   III   │    А     │

│     │динафтилгексакарбоновой │         │         │         │          │

│     │кислоты                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│270. │Диангидрид              │   1     │    а    │   II    │    А     │

│     │1,4,5,8-нафталинтетрака-│         │         │         │          │

│     │рбоновой кислоты        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│271. │Диангидрид              │   5     │    а    │   III   │          │

│     │пиромеллитовой кислоты  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│272. │Диборан                 │   0,1   │    п    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│273. │Диборид        магния (в│   1     │    а    │   III   │          │

│     │пересчете на бор)       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│274. │Диборид титана-хрома  (в│   1     │    а    │   III   │          │

│     │пересчете на бор)       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│275. │Дибромбензатрон         │   0,2   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│276. │1,2-Дибромпропан        │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│277. │Дибутиладипинат+        │   5     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│278. │Дибутилкетон+           │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│279. │Ди-трет-бутилперекись   │ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│280. │Дибутилсебацинат        │  10     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│281. │Дибутилфенилфосфат+     │   0,1   │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│282. │Дибутилфталат           │   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│283. │2,5-Дивинилпиридин+     │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│284. │Дигидрат перфторацетона+│   2     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│285. │6,15-Дигидро-5,9,14,18- │   5     │    а    │   III   │          │

│     │антразинтетрон          │         │         │         │          │

│     │(индантрон)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│286. │бета-Дигидрогептахлор   │   0,2   │   п+а   │   II    │          │

│     │(дилор)                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│287. │2,3-Дигидро-5-карбоксиа-│   1     │    а    │   II    │          │

│     │нилид-6-метил-1,4-окса- │         │         │         │          │

│     │тиин+ (витавакс)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│288. │2,2-Дигидрокси-3,3,5,5, │   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │6,6-                    │         │         │         │          │

│     │гексахлордифенилметан+  │         │         │         │          │

│     │(гексахлорофен)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│289. │1,1-Дигидроперфторамило-│  30     │    п    │   IV    │          │

│     │вый    эфир    акриловой│         │         │         │          │

│     │кислоты                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│290. │1,1-Дигидроперфторгепти-│  30     │    п    │   IV    │          │

│     │ловый   эфир   акриловой│         │         │         │          │

│     │кислоты                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│291. │N,N-Ди-1,4-диметилпентил│   5     │   п+а   │   III   │          │

│     │-        п-фенилендиамин│         │         │         │          │

│     │(Сантофлекс-77)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│292. │Дидодецилфталат         │   1     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│293. │Диизобутилфталат        │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│294. │Диизопропананоламин+    │   1     │   п+а   │   II    │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│295. │Диизопропиламин+        │   5     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│296. │Диизопропилбензол (смесь│  50     │    п    │   IV    │          │

│     │м- и п-изомеров)+       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│297. │Диизопропиловый эфир    │ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│298. │0,0-Диизопропилфосфит   │   4     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│299. │Дикрезиловый        эфир│   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │N-метилкарбаминовой     │         │         │         │          │

│     │кислоты (дикрезил)      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│300. │Дикумилметан+           │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│301. │Димер метилцианкарбамата│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│302. │Димер                   │  10     │    п    │   III   │          │

│     │метилциклопентадиена    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│303. │Ди-/метакрилоксиэтил/-  │   0,1   │    п    │   II    │          │

│     │метилфосонат            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│304. │Диметиламин+            │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│305. │Диметиламинная      соль│   1     │    а    │   II    │          │

│     │2-метокси-3,6-дихлорбен-│         │         │         │          │

│     │зойной кислоты (дианат) │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│306. │/N/3-Диметиламинопропил/│   0,3   │    а    │   II    │    А     │

│     │-3-хлорфенотиазин/хлор- │         │         │         │          │

│     │гидрат+ (аминазин)      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│307. │Диметиламинопропионитрил│  10     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│308. │2-/Диметиламиноэтил/5-  │   1     │    а    │   II    │          │

│     │винилпиридин+           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│309. │Диметиланилин+          │   0,2   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│310. │0,0-Диметил-S-2-ацетил- │   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │аминоэтилдитиофосфат+   │         │         │         │          │

│     │(амифос)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│311. │Диметилбензиламин       │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│312. │0,0-Диметил-S/1,2-бис-  │   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │карбоэтоксиэтил/дитио-  │         │         │         │          │

│     │фосфат+ (карбофос)      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│313. │3,3-Диметилбутан-2-он   │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │(Пинаколин)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│314. │Диметилвинилкарбинол+   │  10     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│315. │Диметилвинилэтинилкарби-│   0,05  │    п    │    I    │          │

│     │нол                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│316. │Диметилвинилэтинил-п-ок-│   0,6   │   п+а   │   II    │          │

│     │сифенилметан            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│317. │Ди-/3-метилгексил/      │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │фталат                  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│318. │0,0-Диметил-0-/1,2-диб- │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │ром-2,2,дихлорэтил/фос- │         │         │         │          │

│     │фат+ (дибром)           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│319. │4,4-Диметилдиоксан-1,3  │   3     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│320. │4,4-Диметилдиоксан-1,4  │  10     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│321. │Диметилдипропилентриамин│   1     │    п    │   II    │          │

│     │+                       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│322. │N,N-Диметил-2,2-дифени- │   5     │   п+а   │   III   │          │

│     │лацетамид               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│323. │0,0-Диметил-0-/2,5-дих- │   0,5   │   п+а   │   II    │    А     │

│     │лор-4-бромфенил/-тиофос-│         │         │         │          │

│     │фат (бромофос)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│324. │0,0-Диметил-2,2-        │   0,2   │    п    │   II    │          │

│     │дихлорвинилфосфат+      │         │         │         │          │

│     │(ДДВФ)                  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│325. │0,0-Диметил-0-/2,5-ди-  │   0,5   │   п+а   │   II    │    А     │

│     │хлор-4-йодофенил/тиофос-│         │         │         │          │

│     │фат (йодофенфос)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│326. │2,6-Диметил-3,5-диэток- │   2     │    а    │   III   │          │

│     │сикарбонил-1,4-дигидро- │         │         │         │          │

│     │пиридин (дилудин)       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│327. │0,0-Диметил-S-/карбэток-│   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │симетил/тиофосфат+      │         │         │         │          │

│     │(метилацетофос)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│328. │0,0-Диметил-S-/N-метил- │   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │карбамидометил/дитиофос-│         │         │         │          │

│     │фат (фосфамид, рогор)   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│329. │0,0-Диметил-S-/N-метил-N│   0,5   │   п+а   │    I    │          │

│     │-формилкарбамоилметил/- │         │         │         │          │

│     │дитиофосфат+ (антио)    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│330. │0,0-Диметил-/4-нитро-3- │   0,1   │   п+а   │    I    │          │

│     │метилфенил/тиофосфат+   │         │         │         │          │

│     │(метилнитрофос)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│331. │0,0-Диметил-0-/4-       │   0,1   │   п+а   │    I    │          │

│     │нитрофенил/тиофосфат+   │         │         │         │          │

│     │(метафос)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│332. │0,0-Диметил-/1-окси-2,2,│   0,5   │   п+а   │   II    │    А     │

│     │2-                      │         │         │         │          │

│     │трихлорэтил/фосфонат+   │         │         │         │          │

│     │(хлорофос)              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│333. │Диметилпропандиамин+    │   2     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│334. │Диметилсебацинат        │  10     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│335. │Диметилсульфат+         │   0,1   │    п    │    I    │    О     │

│     │                        │         │         │         │          │

│336. │Диметилсульфид+         │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│337. │Диметилсульфоксид       │  20     │   п+а   │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│338. │Диметилтерефталат       │   0,1   │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│339. │3,5-Диметил-1,2,3,5-тет-│   2     │    а    │   III   │          │

│     │рагидротиадиазинтион-2  │         │         │         │          │

│     │(тиазон)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│340. │0,0-Диметил-0-/2,4,5-   │   0,3   │   п+а   │   II    │    А     │

│     │трихлорфенил/-тиофосфат │         │         │         │          │

│     │(тролен)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│341. │2,6-Диметилфенол+       │   2     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│342. │Диметилформамид+        │  10     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│343. │Диметилфосфит+          │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│344. │Диметилфталат           │   0,3   │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│345. │0,0-Диметил-S-/фталими- │   0,3   │   п+а   │   II    │          │

│     │дометил/-дитиофосфат    │         │         │         │          │

│     │(фталофос)              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│346. │Диметилхлортиофосфат    │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│347. │N,N-Диметил-N'-хлорфени-│   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │лгуанидин+ (ФДН)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│348. │Диметилцианамид+        │   0,5   │    п    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│349. │0,0-Диметил-0-/4-       │   0,3   │   п+а   │   II    │          │

│     │цианофенил/тиофосфат    │         │         │         │          │

│     │(цианокс)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│350. │Диметилциклогексиламин+ │   3     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│351. │Диметилэтаноламин+      │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│352. │0,0-Диметил-S-Этилмерка-│   0,1   │   п+а   │    I    │          │

│     │птоэтилдитиофосфат+     │         │         │         │          │

│     │(М-81, экатин)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│353. │2,6-Диметокси-4-/п-ами- │   0,1   │    а    │    I    │          │

│     │нобензосульфамидо/пири- │         │         │         │          │

│     │мидин (сульфадиметоксин)│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│354. │1,2-Диметоксиэтан       │  10     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│355. │Динил                   │  10     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│356. │Динитрил      адипиновой│  10     │    а    │   IV    │          │

│     │кислоты                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│357. │Динитрил                │   0,1   │    п    │    I    │          │

│     │перфторадипиновой       │         │         │         │          │

│     │кислоты                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│358. │Динитрил                │   0,05  │    п    │    I    │          │

│     │перфторглютаровой       │         │         │         │          │

│     │кислоты                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│359. │2,4-Динитроанилин       │   0,3   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│360. │Динитробензол+          │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│361. │2,4-Динитро-2-вторбутил-│   0,05  │   п+а   │    I    │          │

│     │фенол+ (диносеб)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│362. │Динитроданбензол+       │   2     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│363. │2,6-Динитро-N,N-дипропил│   3     │   п+а   │   III   │          │

│     │-4-трифторметиланилин+  │         │         │         │          │

│     │(трефлан)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│364. │4,6-Динитро-2-изопропил-│   0,05  │   п+а   │    I    │          │

│     │фенол+                  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│365. │Динитро-о-крезол+       │   0,05  │   п+а   │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│366. │2,4-Динитро-6-/2-октил/ │   0,2   │    а    │   II    │          │

│     │фенилкротонат (каратан) │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│367. │Динитронафталин         │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│368. │Динитротолуол+          │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│369. │Динитрофенол+           │   0,05  │   п+а   │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│370. │2,4-Динитрохлорбензол+  │   0,05  │   п+а   │    I    │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│371. │3,5-Динитро-4-хлорбензо-│   0,05  │   п+а   │    I    │    А     │

│     │трифторид+              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│372. │Динонилфталат           │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│373. │Диоксан-1,4+    (диоксид│  10     │    п    │   III   │          │

│     │диэтилена)              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│374. │Диоктилсебацинат        │  10     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│375. │Диприн                  │   0,3   │    а    │   II    │          │

│     │                        │   (по   │         │         │          │

│     │                        │  белку) │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│376. │Ди-н-пропиламин+        │   2     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│377. │Диспергатор НФ          │   2     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│378. │Дистенсиллиманит        │   6     │    а    │   IV    │    Ф     │

│     │                        │         │         │         │          │

│379. │Дисульфан               │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│380. │4,4-Дитио-/бисфенилмале-│   5     │    а    │   III   │          │

│     │имид/                   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│381. │Дитолилметан+           │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│382. │Дифенила           оксид│   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │хлорированный+          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│383. │2-/Дифенилацетил/-      │   0,01  │    а    │    I    │          │

│     │индандион-1,3 (ратиндан,│         │         │         │          │

│     │дифенацил)              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│384. │4,4-Дифенилметандиизоци-│   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │анат+                   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│385. │Дифенилоксид            │   5     │    п    │   III   │    А     │

│     │(дифениловый эфир)      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│386. │0,0-Дифенил-1-окси-2,2,2│   1     │    а    │   II    │          │

│     │-                       │         │         │         │          │

│     │трихлорэтилфосфонат     │         │         │         │          │

│     │(оксифосфонат)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│387. │Дифенилолпропан         │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│388. │Дифенилы хлорированные+ │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│389. │Дифтордихлорэтилен      │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│390. │1,1-Дифтор-2,2-дихлорэ- │ 200     │    п    │   IV    │          │

│     │тилметиловый        эфир│         │         │         │          │

│     │(ингалан)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│391. │Дифтортетрахлорацетон+  │   2     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│392. │Дифторхлорбромметан     │1000     │    п    │   IV    │          │

│     │(фреон 12В1)            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│393. │Дифторхлорметан   (фреон│3000     │    п    │   IV    │          │

│     │22)                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│394. │Дифторхлорэтан    (фреон│3000     │    п    │   IV    │          │

│     │142)                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│395. │Дифторэтан (фреон 152)  │3000     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│396. │N,N-Дифурфураль-п-фени- │   2     │   п+а   │   II    │    А     │

│     │лендиамин+              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│397. │Дифурфурилиденацетон+   │  10     │   п+а   │   III   │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│398. │Дихлоральмочевина       │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│399. │Дихлорангидрид          │   0,5   │    а    │   II    │    А     │

│     │2,6-нафталиндикарбоновой│         │         │         │          │

│     │кислоты+                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│400. │Дихлорангидрид          │   1     │    а    │   II    │    А     │

│     │2,3,5,6-тетрахлортереф- │         │         │         │          │

│     │талевой кислоты+        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│401. │3,4-Дихлоранилин+       │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│402. │1,3-Дихлорацетон+       │   0,05  │    п    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│403. │Дихлорбензол+           │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│404. │3,3-Дихлор-бицикло-(2,2,│   0,2   │   п+а   │   II    │          │

│     │1)-                     │         │         │         │          │

│     │гепт-5-ен-2-спиро/2,4,5-│         │         │         │          │

│     │дихлор-4-циклопентан-1,3│         │         │         │          │

│     │- дион)/ (ЭФ-2)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│405. │2,3-Дихлорбутадиен-1,3+ │   0,1   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│406. │1,3-Дихлорбутен-2+      │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│407. │1,4-Дихлорбутен-2+      │   0,1   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│408. │3,4-Дихлорбутен-1+      │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│409. │Дихлоргидрин            │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│410. │4,4-Дихлордифенилсульфон│  10     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│411. │п-Дихлордифенилтрихлорэ-│   0,1   │   п+а   │    I    │          │

│     │тан (ДДТ)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│412. │Дихлордифторметан (фреон│3000     │    п    │   IV    │          │

│     │12)                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│413. │2,3-Дихлор-5            │   0,05  │   п+а   │    I    │          │

│     │(дихлорметилен-2-цикло- │         │         │         │          │

│     │пентенон-1,4-дион)+     │         │         │         │          │

│     │(дикетон)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│414. │бета,                   │   2     │    п    │   III   │          │

│     │бета'-Дихлордиэтиловый  │         │         │         │          │

│     │эфир+ (хлорекс)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│415. │1,2-Дихлоризобутан      │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│416. │1,3-Дихлоризобутилен+   │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│417. │3,3-Дихлоризобутилен+   │   0,3   │    п    │   II    │          │

│     │(симметричный изомер)   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│418. │3,3-Дихлорметилоксацик- │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │лобутан+                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│419. │2,3-Дихлор-1,4-нафтахи- │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │нон (дихлор)            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│420. │3,4-Дихлорнитробензол+  │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│421. │1,2-Дихлорпропан        │  10     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│422. │1,3-Дихлорпропилен      │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│423. │2,3-Дихлорпропилен      │   3     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│424. │3,4-Дихлорпропионанилид │   0,1   │    а    │    I    │          │

│     │(пропанид)              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│425. │Дихлорстирол            │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│426. │Дихлортетрафторэтан     │3000     │    п    │   IV    │          │

│     │(фреон 114)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│427. │2,4-Дихлортолуол+       │  10     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│428. │0-2,4-Дихлорфенил-N-изо-│   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │пропиламидохлорметилти- │         │         │         │          │

│     │офосфонат+ (изофос-2)   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│429. │3,4-Дихлорфенилизоцианат│   0,3   │    п    │   II    │    А     │

│     │+                       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│430. │Дихлорфенилтрихлорсилан │   1     │    п    │   II    │          │

│     │(по НCl)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│431. │альфа,                  │   1     │    п    │   II    │          │

│     │альфа-Дихлор-альфа-фтор-│         │         │         │          │

│     │толуол+                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│432. │Дихлорфторэтан    (фреон│1000     │    п    │   IV    │          │

│     │141)                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│433. │Дихлорэтан+             │  10     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│434. │Ди-бета-хлорэтиловый    │   0,6   │   п+а   │   II    │          │

│     │эфир     финилфосфоновой│         │         │         │          │

│     │кислоты+ (винифос)      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│435. │Дициклобутилиден+       │  10     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│436. │Дициклогексиламина      │   1     │    а    │   II    │          │

│     │малорастворимая    соль+│         │         │         │          │

│     │(ингибитор      коррозии│         │         │         │          │

│     │МСДА-11)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│437. │Дициклогексиламина      │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │нитрит        (ингибитор│         │         │         │          │

│     │коррозии НДА)           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│438. │Дициклопентадиен+       │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│439. │Диэтаноламин+           │   5     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│440. │N,N-Диэтил-С6-8         │   5     │   п+а   │   III   │          │

│     │алкилоксамат (оксамат)  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│441. │Диэтиламин+             │  30     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│442. │бета-Диэтиламиноэтилмер-│   1     │    п    │   II    │          │

│     │каптан+                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│443. │Диэтиламинэтилметакрилат│ 800     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│444. │Диэтилбензол            │  10     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│445. │Ди-(2-этилгексил)-фенил-│   1     │    п    │   II    │          │

│     │фосфат+                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│446. │Ди-(2-этилгексил)-фталат│   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│447. │N,N-Диэтил-N,N-дифенил- │   2     │    а    │   III   │          │

│     │тиурамдисульфид  (тиурам│         │         │         │          │

│     │ЭФ)                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│448. │Диэтилендиамина адипинат│   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│449. │Диэтиленгликоль         │  10     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│450. │0,0-Диэтил-0-(2-изопро- │   0,2   │   п+а   │   II    │          │

│     │пил-4-метил-8-пиримидил)│         │         │         │          │

│     │тиофосфат+ (базудин)    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│451. │Диэтилмалеинат+         │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│452. │0,0-Диэтил-0-(4-нитрофе-│   0,05  │    а    │    I    │          │

│     │нил)-тиофосфат+         │         │         │         │          │

│     │(тиофос)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│453. │Диэтилперфторадипинат+  │   0,1   │    п    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│454. │Диэтилперфторглютарат+  │   0,1   │    п    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│455. │Диэтиловый эфир         │ 300     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│456. │Диэтилртуть             │   0,005 │    п    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│457. │Диэтилтеллурид          │   0,0005│    п    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│458. │0,0-Диэтилтиофосфорил-0-│   0,1   │   п+а   │   II    │          │

│     │/-альфа-цианбензальдок- │         │         │         │          │

│     │сим/ (валексон)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│459. │Диэтилфталат            │   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│460. │0,0-Диэтил-S-/6-хлорбен-│   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │зоксазонлин-3-метил/-ди-│         │         │         │          │

│     │тиофосфат (фозалон)     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│461. │Диэтилхлортиофосфат     │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│462. │Диэтилэтаноламин+       │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│463. │Диэтилэтаноламинная соль│   5     │    а    │   III   │          │

│     │2-хлорид-N-(4-метокси-6-│         │         │         │          │

│     │метил                   │         │         │         │          │

│     │1,3,5-триазин-2-ил)     │         │         │         │          │

│     │аминокарбонилбензолсуль-│         │         │         │          │

│     │фамид (хардин)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│464. │Додецилгуанидинацетат   │   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │(мельпрекс, карпен)     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│465. │Додецилмеркаптан        │   5     │    п    │   III   │          │

│     │третичный               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│466. │Доломит                 │   6     │    а    │   IV    │    Ф     │

│     │                        │         │         │         │          │

│467. │Дрожжи  кормовые  сухие,│   0,3   │    а    │   II    │    А     │

│     │выращенные            на│         │         │         │          │

│     │послеспиртовой барде    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│468. │Дрожжи                  │  500    │    а    │   II    │          │

│     │углеводородокисляющие   │клеток в │         │         │          │

│     │(штаммы ВСБ-542, ВСБ-542│  1 м3   │         │         │          │

│     │"в",  ВСБ-779,  ВСБ-777,│         │         │         │          │

│     │ВСБ-774, ВСБ-640)       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│469. │Дунитоперидотитовые     │   6     │    а    │   IV    │    Ф     │

│     │пески                   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│470. │Железа пентакарбонил+   │   0,1   │    п    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│471. │Железный агломерат      │   4     │    а    │   III   │    Ф     │

│     │                        │         │         │         │          │

│472. │Железорудные окатыши    │   4     │    а    │   III   │    Ф     │

│     │                        │         │         │         │          │

│473. │Зола горючих сланцев    │   4     │    а    │   III   │    Ф     │

│     │                        │         │         │         │          │

│474. │Известняк               │   6     │    а    │   IV    │    Ф     │

│     │                        │         │         │         │          │

│475. │Изоамила бромид+        │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│476. │Изобутилен              │ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│477. │Изобутилена хлорид+     │   0,3   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│478. │Изобутилметакрилат      │  40     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│479. │Изобутинилкарбинол+     │  10     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│480. │Изопрен                 │  40     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│481. │Изопрена олигомеры      │  15     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│482. │Изопропенилацетилен     │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│483. │Изопропиламин+          │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│484. │Изопропиламинодифенил-  │   2     │    а    │   II    │          │

│     │амин                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│485. │0,0-Изопропил-S-бензил- │   0,3   │    а    │   II    │          │

│     │тиофосфат (китацин, ри- │         │         │         │          │

│     │цид II)                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│486. │Изопропилбензол (кумол) │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│487. │Изопропилиденацетон+    │   1     │    п    │   III   │          │

│     │(мезитила оксид)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│488. │Изопропилнитрат         │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│489. │Изопропилнитрит         │   1     │    п    │   II    │    О     │

│     │                        │         │         │         │          │

│490. │Изопропил-м-терфенил    │   5     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│491. │Изопропил-N-фенилкарба- │   2     │   п+а   │   III   │          │

│     │мат (ИФК)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│492. │Изопропилхлоркарбонат   │   0,1   │    п    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│493. │Изопропил-N-3-хлорфенил-│   2     │   п+а   │   III   │          │

│     │карбамат (ИФК-хлор)     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│494. │3-Изоциантолуол+        │   0,1   │    п    │    I    │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│495. │Индия оксид             │   4     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│496. │Иод+                    │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│497. │1-Иодгептафторпропан    │1000     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│498. │Иттрия оксид            │   2     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│499. │Кадмий       и       его│0,05/0,01│    а    │    I    │          │

│     │неорганические          │         │         │         │          │

│     │соединения              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│500. │Кадмия стеарат          │   0,1   │    а    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│501. │Калиевая            соль│   5     │    а    │   III   │          │

│     │4-амино-3,5,6-трихлорпи-│         │         │         │          │

│     │колиновой кислоты       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│502. │Калий                   │   4     │    а    │   III   │          │

│     │железистосинеродистый   │         │         │         │          │

│     │(желтая кровяная соль)  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│503. │Калий                   │   4     │    а    │   III   │          │

│     │железистосинеродистый   │         │         │         │          │

│     │(красная кровяная соль) │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│504. │Калий    кремнефтористый│   0,2   │   п+а   │   II    │          │

│     │(по F)                  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│505. │Калийная магнезия       │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│506. │Калия карбонат          │   2     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│507. │Калия        ксантогенат│  10     │    а    │   III   │          │

│     │бутиловый+              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│508. │Калия        ксантогенат│   1     │    а    │   II    │          │

│     │изоамиловый+            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│509. │Калия        ксантогенат│   1     │    а    │   II    │          │

│     │изобутиловый+           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│510. │Калия        ксантогенат│   1     │    а    │   II    │          │

│     │изопропиловый+          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│511. │Калия        ксантогенат│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │этиловый+               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│512. │Калия нитрат            │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│513. │Калия сульфат           │  10     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│514. │Калия хлорид            │   5     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│515. │Кальций  алюмохромфосфат│   0,01  │    а    │    I    │          │

│     │(в пересчете на CrO3)   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│516. │Кальций никельхромфосфат│   0,005 │    а    │    I    │          │

│     │(по Ni)                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│517. │Камфора                 │   3     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│518. │Капролактам             │  10     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│519. │Капрон                  │   5     │    а    │   III   │    Ф     │

│     │                        │         │         │         │          │

│520. │Карбамид (мочевина)     │  10     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│521. │Карбокромен             │   0,3   │    а    │   II    │          │

│     │(интенкордин, интенсаин)│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│522. │2-пара-о-Карбоксибенза- │   1     │    а    │   II    │          │

│     │мидобензолсульфамидотиа-│         │         │         │          │

│     │зол (фталазол)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│523. │Карбоксиметилцеллюлозы  │  10     │    а    │   III   │          │

│     │натриевая соль          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│524. │Карбонат                │   2     │   п+а   │   III   │          │

│     │4,4-диаминодициклогекси-│         │         │         │          │

│     │лметана       (ингибитор│         │         │         │          │

│     │коррозии В-30)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│525. │Карбонат тройной        │   1/0,5 │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│526. │Катализатор             │   0,01  │    а    │    I    │          │

│     │меднохромбариевый     (в│         │         │         │          │

│     │пересчете на CrO3)      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│527. │Керамика                │   2     │    а    │   III   │    Ф     │

│     │                        │         │         │         │          │

│528. │Керосин (в пересчете  на│ 300     │    п    │   IV    │          │

│     │С)                      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│529. │Кислота акриловая       │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│530. │Кислота                 │   3     │    а    │   III   │          │

│     │4,4-азобензолдикарбоно- │         │         │         │          │

│     │вая                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│531. │Кислота азотная+        │   2     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│532. │Кислота адипиновая      │   4     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│533. │Кислота                 │   8     │    а    │   III   │          │

│     │аминопеларгоновая       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│534. │Кислота                 │   0,4   │    а    │   II    │    А     │

│     │6-аминопенициллановая+  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│535. │Кислота аминоэнантовая  │   8     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│536. │Кислота                 │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │ацетилсалициловая       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│537. │Кислота борная          │  10     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│538. │Кислота валериановая    │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│539. │Кислота                 │  10     │    а    │   III   │          │

│     │1,10-декандикарбоновая  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│540. │Кислота            бета,│   5     │   п+а   │   III   │          │

│     │бета-диметилакриловая   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│541. │Кислота                 │   1     │    а    │   II    │          │

│     │3,5-динитро-4-хлорбен-  │         │         │         │          │

│     │зойная                  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│542. │Кислота           альфа,│  10     │   п+а   │   III   │          │

│     │альфа-Дихлорпропионовая │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│543. │Кислота           альфа,│   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │альфа-дихлор-бета-форми-│         │         │         │          │

│     │лакриловая      (кислота│         │         │         │          │

│     │мукохлорная)+           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│544. │Кислота изофталевая+    │   0,2   │    а    │   II    │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│545. │Кислота капроновая      │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│546. │Кислота       кремниевая│   1     │    а    │   III   │    Ф     │

│     │(коллоидный раствор,  по│         │         │         │          │

│     │сухому остатку)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│547. │Кислота       кремниевая│         │         │         │          │

│     │(коллоидный раствор,  по│         │         │         │          │

│     │сухому остатку) в смеси:│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │а) с плавленным  кварцем│   1     │    а    │   III   │    Ф     │

│     │(кварцевым стеклом)     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │б) с цирконом           │   2     │    а    │   III   │    Ф     │

│     │                        │         │         │         │          │

│548. │Кислота масляная        │  10     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│549. │Кислота метакриловая    │  10     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│550. │Кислота   2-метокси-3,6-│   1     │    а    │   II    │          │

│     │дихлорбензойная+        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│551. │Кислота                 │   2     │   п+а   │   III   │          │

│     │альфа-монохлорпропионо- │         │         │         │          │

│     │вая+                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│552. │Кислота                 │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │монохлоруксусная+       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│553. │Кислота муравьиная+     │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│554. │Кислота                 │   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │2,6-нафталиндикарбоновая│         │         │         │          │

│     │+                       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│555. │Кислота                 │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │1,4,5,8-нафталинтетрака-│         │         │         │          │

│     │рбоновая+               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│556. │Кислота 2-нафтойная     │   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│557. │Кислота никотиновая     │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│558. │Кислота                 │   2     │    а    │   III   │          │

│     │нитрилотриметиленфосфо- │         │         │         │          │

│     │новая                   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│559. │Кислота п-нитробензойная│   2     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│560. │Кислота                 │   1     │    а    │   II    │          │

│     │2-окси-3,6-дихлорбензой-│         │         │         │          │

│     │ная+                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│561. │Кислота                 │   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │бета-окси-нафтойная     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│562. │Кислота                 │   2     │    а    │   III   │          │

│     │1-оксиэтилидендифосфоно-│         │         │         │          │

│     │вая                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│563. │Кислота                 │   2     │    п    │   III   │          │

│     │пентафторпропионовая    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│564. │Кислота пропионовая     │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│565. │Кислота себациновая     │   4     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│566. │Кислота серная+         │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│567. │Кислота терефталевая    │   0,1   │   п+а   │    I    │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│568. │Кислота тиогликолевая+  │   0,1   │   п+а   │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│569. │Кислота тримеллитовая   │   0,05  │    а    │    I    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│570. │Кислота трифторуксусная+│   2     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│571. │Кислота                 │   2     │    а    │   III   │          │

│     │3,5,6-трихлор-4-аминопи-│         │         │         │          │

│     │колиновая   (тордон-22К,│         │         │         │          │

│     │хлорамп)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│572. │Кислота  альфа,   альфа,│  10     │   п+а   │   III   │          │

│     │бета-трихлорпропионовая │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│573. │Кислота трихлоруксусная+│   5     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│574. │Кислота уксусная+       │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│575. │Кислота феноксиуксусная+│   1     │    а    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│576. │Кислота                 │   1     │    а    │   II    │          │

│     │4-хлорбензофенон-2-кар- │         │         │         │          │

│     │боновая                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│577. │Кислота хлорпеларгоновая│   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│578. │Кислота хлорпропионовая │   5     │    п    │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│579. │Кислота дихлоруксусная  │   4     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│580. │Кислота хризантемовая   │  10     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│581. │Кофеин-бензоат натрия (в│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │пересчете   на    кофеин│         │         │         │          │

│     │основание)              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│582. │Кофеин основание        │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│583. │Кислота циануровая+     │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│584. │Кобальт                 │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│585. │Кобальта гидрокарбонил и│   0,01  │    п    │    I    │   О, А   │

│     │продукты  его   распада+│         │         │         │          │

│     │(по Со)                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│586. │Кобальта оксид+         │   0,5   │    а    │   II    │    А     │

│     │                        │         │         │         │          │

│587. │Корунд белый            │   6     │    а    │   IV    │    Ф     │

│     │                        │         │         │         │          │

│588. │Красители   органические│   2     │    а    │   III   │          │

│     │активные                │         │         │         │          │

│     │винилсульфоновые        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│589. │Красители   органические│   5     │    а    │   III   │          │

│     │на  основе  фталоцианина│         │         │         │          │

│     │меди                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│590. │Красители   органические│   2     │    а    │   III   │          │

│     │активные хлортиазиновые │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│591. │Красители   органические│   5     │    а    │   III   │          │

│     │дисперсные              │         │         │         │          │

│     │антрахиноновые          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│592. │Красители   органические│   5     │    а    │   III   │          │

│     │кубогенные   на   основе│         │         │         │          │

│     │диангидрида             │         │         │         │          │

│     │динафтилгексакарбоновой │         │         │         │          │

│     │кислоты                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│593. │Красители   органические│   0,2   │    а    │   II    │          │

│     │основные арилметановые  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│594. │Красители   органические│   5     │    а    │   III   │          │

│     │фталоцианиновые         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│595. │Крезидин+               │   2     │   п+а   │   III   │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│596. │Крезол+                 │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│597. │Кремнемедистый сплав    │   4     │    а    │   III   │    Ф     │

│     │                        │         │         │         │          │

│598. │Кремния диоксид аморфный│   1*    │    а    │   III   │    Ф     │

│     │в     виде      аэрозоля│         │         │         │          │

│     │конденсации          при│         │         │         │          │

│     │содержании более 60%    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│599. │Кремния диоксид аморфный│   2*    │    а    │   III   │    Ф     │

│     │в     виде      аэрозоля│         │         │         │          │

│     │конденсации          при│         │         │         │          │

│     │содержании от 10 до 60% │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│600. │Кремния диоксид аморфный│   1*    │    а    │   III   │    Ф     │

│     │в   смеси   с   оксидами│         │         │         │          │

│     │марганца в виде аэрозоля│         │         │         │          │

│     │конденсации            с│         │         │         │          │

│     │содержанием  каждого  из│         │         │         │          │

│     │них не более 10%        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│601. │Кремния диоксид аморфный│   1*    │    а    │   III   │    Ф     │

│     │и стеклообразный в  виде│         │         │         │          │

│     │аэрозоля   дезинтеграции│         │         │         │          │

│     │(диатомит,     кварцевое│         │         │         │          │

│     │стекло, плавленый кварц,│         │         │         │          │

│     │трепел)                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│602. │Кремния          диоксид│   1*    │    а    │   III   │    Ф     │

│     │кристаллический  (кварц,│         │         │         │          │

│     │кристобелит,   тридимит)│         │         │         │          │

│     │при  содержании  в  пыли│         │         │         │          │

│     │более   70%    (кварцит,│         │         │         │          │

│     │динас и др.)            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│603. │Кремния          диоксид│   2*    │    а    │   III   │    Ф     │

│     │кристаллический      при│         │         │         │          │

│     │содержании в пыли от  10│         │         │         │          │

│     │до 70%  (гранит,  шамот,│         │         │         │          │

│     │слюда-сырец,            │         │         │         │          │

│     │углепородная пыль и др.)│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│604. │Кремния          диоксид│   4*    │    а    │   III   │    Ф     │

│     │кристаллический      при│         │         │         │          │

│     │содержании в пыли  от  2│         │         │         │          │

│     │до     10%      (горючие│         │         │         │          │

│     │кукерситные      сланцы,│         │         │         │          │

│     │медносульфидные  руды  и│         │         │         │          │

│     │др.)                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│605. │Кремния           карбид│   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │(карборунд)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│606. │Кремния нитрид          │   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│607. │Кремния тетраборид      │   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│608. │"Кристаллин" (удобрение)│   5     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│609. │Ксилидин+               │   3     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│610. │Ксилоглюканофоетидин    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │- со степенью очистки Пх│   2     │    а    │  III    │          │

│     │и ПЗх                   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │-  со  степенью  очистки│   4     │    а    │  III    │          │

│     │П10х и П20х             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│611. │Ксилол                  │  50     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│612. │Купроцин                │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│613. │Лавсан                  │   5     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│614. │Левомицетин             │   1     │    а    │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│615. │Лигроин (в пересчете  на│ 300     │    п    │   IV    │          │

│     │С)                      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│616. │Лизин           кормовой│   5     │    а    │  III    │          │

│     │кристаллический         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│617. │Линкомицина  гидрохлорид│   0,5   │    а    │   II    │     А    │

│     │моногидрат              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│618. │Лупинин+                │   0,2   │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│619. │Люминофор ЛФ-490-I      │   4     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│620. │Люминофоры   Л-3500-III,│   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │ЛФ-630-I,     ЛЦ-6200-I,│         │         │         │          │

│     │ЛФ-6500-I               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│621. │Люминофоры ЛР-I (0-борат│   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │магния,   активированный│         │         │         │          │

│     │титаном и оловом)       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│622. │Люминофоры,   содержащие│   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │кадмий   (К-82,    К-83,│         │         │         │          │

│     │Р-540у, КТБ, В-З-Ж)  (по│         │         │         │          │

│     │кадмию)                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│623. │Люминофоры типа К-77 (по│   2     │    а    │  III    │          │

│     │оксиду иттрия)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│624. │Люминофоры типа  К-82-Н,│   5     │    а    │  III    │          │

│     │К-75 (по сульфиду цинка)│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│625. │Люминофоры типа К-86 (по│   2     │    а    │  III    │          │

│     │оксиду цинка)           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│626. │Люминофоры типа ФЛД-605 │   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│627. │Люминофоры    ЭЛС-580-В,│   5     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │ЭЛС-510-В, ЭЛС-455-В    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│628. │Люминофор ЭЛС-670и      │   2     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│629. │Магнезит                │  10     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│630. │Магния хлорат           │   5     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│631. │Марганец   в   сварочных│         │         │         │          │

│     │аэрозолях    при     его│         │         │         │          │

│     │содержании:             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │до 20%                  │   0,2   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │от 20 до 30%            │   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│632. │Марганца       оксиды (в│         │         │         │          │

│     │пересчете на MnO2):     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │а)              аэрозоль│   0,3   │    а    │   II    │          │

│     │дезинтеграции           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │б) аэрозоль конденсации │   0,05  │    а    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│633. │Масла        минеральные│   5     │    а    │  III    │          │

│     │нефтяные+               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│634. │Медь                    │   1/0,5 │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│635. │Меди гидрохинонат       │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│636. │Меди магнид             │   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│637. │Меди салицилат          │   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│638. │Меди   соли    (хлорная,│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │хлористая,  сернокислая)│         │         │         │          │

│     │по меди                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│639. │Меди трихлорфенолят     │   0,1   │    а    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│640. │Меди          фосфид (ТУ│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │113-25-06-02-84   и   ТУ│         │         │         │          │

│     │6-09-01-550-78)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│641. │Меди фталоцианин        │   5     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│642. │Меди       хромфосфат (в│   0,02  │    а    │   I     │          │

│     │пересчете на CrO3)      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│643. │Мезидин                 │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│644. │Меламин                 │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│645. │Меприн-бактериальный    │   0,3 по│    а    │   II    │          │

│     │(ацидофильные бактерии) │  белку  │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│646. │Меркаптофос+            │   0,02  │   п+а   │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│647. │Меркуран+ (по ртути)    │   0,005 │   п+а   │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│648. │Метакриламид            │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│649. │Метакриловый        эфир│  20     │    п    │   IV    │          │

│     │этиленгликоля           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│650. │Металлилхлорид+         │   0,3   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│651. │Металлокерамический     │   1     │    а    │  III    │          │

│     │сплав на основе диборида│         │         │         │          │

│     │титанахрома (в пересчете│         │         │         │          │

│     │на бор)                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│652. │Метила бромид           │   1     │    п    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│653. │Метилакрилат            │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│654. │Метилаль                │  10     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│655. │2-Метил-4-амино-5-этокси│   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │-метилпиримидин         │         │         │         │          │

│     │(аминопиримидин)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│656. │п,о-Метиланизол         │  10     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│657. │Метила хлорид           │   5     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│658. │Метилацетат             │ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│659. │Метилацетилен-алленовая │ 135     │    п    │   IV    │          │

│     │фракция              (по│         │         │         │          │

│     │метилацетилену)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│660. │Метил-N-                │   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │(2-бензимидозолил)      │         │         │         │          │

│     │карбамат (БМК)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│661. │5-Метилбензотриазол     │   5     │   п+а   │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│662. │Метилвинилкетон+        │   0,1   │    п    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│663. │2-Метил-5-винилпиридин+ │   2     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│664. │6-Метил-2-винилпиридин+ │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│665. │Метилгексилкетон        │ 200     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│666. │Метилдигидропиран+      │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│667. │1-Метил-4-диэтилкарба-  │   5     │    а    │  III    │          │

│     │милпиперазина     цитрат│         │         │         │          │

│     │(дитразинцинтрат)       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│668. │Метилена бромид         │  10     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│669. │Метилена хлорид         │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│670. │Метиленмочевина         │  10     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│671. │Метилентетрагидропиран+ │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│672. │Метилизобутилкарбинол+  │  10     │    п    │  III    │          │

│     │(2-метил-пентанол-2)    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│673. │Метилизобутилкетон+     │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│674. │Метилизотиоцианат+      │   0,1   │    п    │   I     │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│675. │Метилизоцианат+         │   0,05  │    п    │   I     │   О, А   │

│     │                        │         │         │         │          │

│676. │Метилмеркаптан          │   0,8   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│677. │Метилмеркаптофос+       │   0,1   │   п+а   │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│678. │Метилметакрилат         │  10     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│679. │N-Метил-N'-метокси-N'-/3│   1     │    а    │   II    │          │

│     │,4-дихлорфенил/мочевина │         │         │         │          │

│     │(линурон)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│680. │N-Метилморфолин+        │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│681. │1-Метилнафталин,        │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │2-Метилнафталин         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│682. │Метиловый эфир акриловой│   5     │    п    │  III    │          │

│     │кислоты (метилакрилат)  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│683. │Метиловый           эфир│   1     │    п    │   II    │          │

│     │валериановой кислоты+   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│684. │Метиловый           эфир│   5     │    п    │  III    │          │

│     │изовалериановой кислоты+│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│685. │Метиловый           эфир│  10     │    п    │  III    │          │

│     │изомасляной кислоты+    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│686. │Метиловый           эфир│   1     │    п    │  III    │          │

│     │капроновой кислоты+     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│687. │Метиловый эфир  масляной│   5     │    п    │  III    │          │

│     │кислоты+                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│688. │Метиловый           эфир│   2     │   п+а   │  III    │          │

│     │нитроуксусной кислоты   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│689. │Метиловый           эфир│  10     │    п    │  III    │          │

│     │пропионовой кислоты+    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│690. │Метиловый           эфир│  10     │    п    │  III    │          │

│     │п-толуиловой кислоты    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│691. │1-Метил-2/3-пиридил/-пи-│   0,1   │   п+а   │   I     │          │

│     │рролидинсульфат (никотин│         │         │         │          │

│     │сульфат)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│692. │N-Метилпирролидон       │ 100     │   п+а   │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│693. │Метилпропилкетон        │ 200     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│694. │альфа-Метилстирол       │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│695. │Метилтестостерон        │   0,005 │    а    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│696. │2-Метилтио-4,6-бис-(изо-│   5     │    а    │  III    │          │

│     │пропиламино)-симмтриазин│         │         │         │          │

│     │(прометрин)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│697. │2-Метилтио-4-метиламино-│   2     │    а    │  III    │          │

│     │6-изопропиламиносиммтри-│         │         │         │          │

│     │азин (семерон)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│698. │3-Метил-4-тиометилфенол+│   2     │   п+а   │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│699. │2-Метилтиофен,          │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │3-Метилтиофен           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│700. │Метилтретично-бутиловый │ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │эфир                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│701. │п-Метилуретанбензолсуль-│   0,05  │    а    │   I     │          │

│     │фогидразин      (порофор│         │         │         │          │

│     │ЧХЗ-5)                  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│702. │Метилфторфенилдихлорси- │   1     │    п    │   II    │          │

│     │лан+ (по HCl)           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│703. │2-Метилфуран (сильван)  │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│704. │Метилхлорацетат         │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│705. │0-Метил-0-/2-хлор-4-тре-│   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │тбутилфенил/-N-метилами-│         │         │         │          │

│     │дофосфат+ (амидофос)    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│706. │Метилхлорформиат+       │   0,05  │    п    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│707. │Метилциклогексан        │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│708. │Метилциклопропилкетон   │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│709. │Метильный дихлорид+     │   0,1   │    п    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│710. │Метилэтилкетон          │ 200     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│711. │0-Метил-0-этил-нитрофе- │   0,03  │   п+а   │   I     │          │

│     │нилтиофосфат+           │         │         │         │          │

│     │(метилэтилтиофос)       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│712. │2-Метил-5-этилпиридин+  │   2     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│713. │0-Метил-0-этил-0-/2,4,5-│   0,03  │   п+а   │   II    │          │

│     │трихлорфенил-/-тиофосфат│         │         │         │          │

│     │+ (трихлорметафос-3)    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│714. │0-Метил-о-этилхлортиофо-│   0,3   │    п    │   II    │          │

│     │сфат                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│715. │Метоксидиэтиленгликоле- │  20     │   п+а   │   IV    │          │

│     │вый    эфир    акриловой│         │         │         │          │

│     │кислоты                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│716. │3-Метоксикарбамидфенил-N│   2     │    а    │  III    │          │

│     │-3-фенилметилкарбамат   │         │         │         │          │

│     │(фенмедифам)            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│717. │Микробный       аэрозоль│  50000  │    а    │   IV    │          │

│     │животноводческих       и│клеток в │         │         │          │

│     │птицеводческих          │  1 м3   │         │         │          │

│     │производственных        │         │         │         │          │

│     │помещений (при наличии в│         │         │         │          │

│     │составе аэрозоля  грибов│         │         │         │          │

│     │рода   Аспергиллус    не│         │         │         │          │

│     │более 20% и грибов  рода│         │         │         │          │

│     │Кандида не  более  0,04%│         │         │         │          │

│     │от   общего   количества│         │         │         │          │

│     │грибов,  сальмонелл   не│         │         │         │          │

│     │более   0,1%,   кишечной│         │         │         │          │

│     │палочки и гемолитических│         │         │         │          │

│     │штаммов не  более  0,02%│         │         │         │          │

│     │от   общего   количества│         │         │         │          │

│     │бактерий)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│718. │Молибдена  нерастворимые│   6/1   │    а    │  III    │          │

│     │соединения              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│719. │Молибдена    растворимые│   2     │    а    │  III    │          │

│     │соединения    в     виде│         │         │         │          │

│     │аэрозоля конденсации    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│720. │Молибдена    растворимые│   4     │    а    │  III    │          │

│     │соединения в виде пыли  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│721. │Молибдена силицид       │   4     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│722. │Молибден металлический  │   3/0,5 │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│723. │Моноакрилат             │   1     │    п    │  III    │          │

│     │пропиленгликоля+        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│724. │Монобензилтолуол+       │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│725. │Монобутиламин+          │  10     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│726. │Моноизопропаноламин+    │   1     │   п+а   │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│727. │Монометиламин+          │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│728. │м-Монометиловый     эфир│   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │резорцина+              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│729. │Мононитронафталин       │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│730. │Монофурфурилиденацетон+ │   0,1   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│731. │Монохлордибромтрифторэ- │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │тан                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│732. │Монохлордиметиловый     │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │эфир+ (по хлору)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│733. │Монохлормонофторэтан    │1000     │    п    │   IV    │          │

│     │(фреон 151)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│734. │Монохлорпентафторбензол │   2     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│735. │Монохлорстирол          │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│736. │Моноэтаноламин+         │   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│737. │Моноэтанолэтилендиамин+ │   3     │   п+а   │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│738. │Моноэтиловый        эфир│   3     │   п+а   │  III    │          │

│     │адипиновой кислоты      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│739. │Моноэтиловый        эфир│   5     │   п+а   │  III    │          │

│     │этиленгликоля           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│740. │Морфолин+               │ 1,5/0,5 │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│741. │Мочевино-формальдегидно-│  10     │    а    │  III    │          │

│     │аммофосное удобрение    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│742. │Мочевино-формальдегидное│  10     │    а    │  III    │          │

│     │удобрение               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│743. │Мышьяка   неорганические│         │         │         │          │

│     │соединения (по мышьяку):│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │а)    при     содержании│0,04/0,01│    а    │   II    │     К    │

│     │мышьяка до 40%          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │б)    при     содержании│0,04/0,01│    а    │   I     │     К    │

│     │мышьяка более 40%       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│744. │Натриевая           соль│   5     │    а    │  III    │          │

│     │4-амино-3,5,6-трихлорпи-│         │         │         │          │

│     │колиновой кислоты       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│745. │Натриевая           соль│   5     │    а    │  III    │          │

│     │полифталоцианина        │         │         │         │          │

│     │кобальта                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│746. │Натриевая           соль│   2     │    а    │  III    │          │

│     │фенилуксусной кислоты   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│747. │Натрий   кремнефтористый│   0,2   │   п+а   │   II    │          │

│     │(F)                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│748. │Натрия гидрокарбонат    │   5     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│749. │Натрия                  │   0,1   │    а    │   I     │     А    │

│     │метилдитиокарбамат+     │         │         │         │          │

│     │(карбатион)          (по│         │         │         │          │

│     │метилизоцианату)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│750. │Натрия перборат         │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│751. │Натрия           роданит│  10     │    а    │   IV    │          │

│     │(технический)           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│752. │Натрия сульфат          │  10     │    а    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│753. │Натрия сульфид          │   0,2   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│754. │Натрия хлорат           │   5     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│755. │Натрия хлорид           │   5     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│756. │Натрия хлорит+          │   1     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│757. │Нафталин                │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│758. │Нафталины  хлорированные│   0,5   │    п    │   IV    │     А    │

│     │высшие+                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│759. │1-Нафтил-N-метилкарбамат│   1     │    а    │   II    │     А    │

│     │(севин)                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│760. │бета-Нафтол             │   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│761. │альфа-Нафтол            │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│762. │альфа-Нафтохинон+       │   0,1   │    п    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│763. │Нефелин  и   нефелиновый│   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │сиенит                  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│764. │Нефрас  С     150/200 (в│ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │пересчете на С)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│765. │Нефть+                  │  10     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│766. │Никель,  никеля  оксиды,│   0,05  │    а    │   I     │   К, А   │

│     │сульфиды     и     смеси│         │         │         │          │

│     │соединений        никеля│         │         │         │          │

│     │(файнштейн,    никелевый│         │         │         │          │

│     │концентрат и  агломерат,│         │         │         │          │

│     │оборотная пыль  очистных│         │         │         │          │

│     │устройств (по Ni)       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│767. │Никеля карбонил         │   0,0005│    п    │   I     │  О, К, А │

│     │                        │         │         │         │          │

│768. │Никеля   соли   в   виде│   0,005 │    а    │   I     │   К, А   │

│     │гидроаэрозоля (по Ni)   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│769. │Никеля  хромфосфат   (по│   0,005 │    а    │   I     │   К, А   │

│     │Ni)                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│770. │Никотинамид             │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│771. │Ниобия нитрид           │  10     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│772. │Нитрафен     (содержание│   1     │    а    │   II    │          │

│     │алкилфенолов      72,5 -│         │         │         │          │

│     │67,5%)                  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│773. │Нитрил бензойной кислоты│   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│774. │Нитроаммофоска          │   4     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│775. │о-Нитроанизол+          │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│776. │п-Нитроанизол           │   3     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│777. │о-Нитроанилин+          │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│778. │п-Нитроанилин+          │   0,1   │    а    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│779. │п-Нитробензоилхлорид+   │   0,2   │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│780. │Нитробензол+            │   3     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│781. │м-Нитробензотрифторид   │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│782. │м-Нитробромбензол       │   0,1   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│783. │Нитробутан              │  30     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│784. │Нитрозоанабазин         │   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│785. │Нитроксилол+            │   5     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│786. │Нитрометан              │  30     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│787. │Нитрон                  │   5     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│788. │Нитропропан             │  30     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│789. │Нитротолуол (пара-, мета│   3     │    п    │  III    │          │

│     │и ортоизомеры)+         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│790. │Нитроформ+              │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│791. │Нитрофоска              │   5     │    а    │  III    │          │

│     │азотносернокислотная    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│792. │Нитрофоска   бесхлорная,│   2     │    а    │  III    │          │

│     │сульфатная, фосфорная   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│793. │N-/5-Нитро-2-фурфурили- │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │ден/3-амино-2-оксазоли- │         │         │         │          │

│     │дон (фуразолидон)       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│794. │3-Нитро-4-хлоранилин+   │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│795. │Нитрохлорбензол+ (о, м-,│   1     │    п    │   II    │          │

│     │п-изомеры)              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│796. │3-Нитро-4-хлорбензотри- │   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │фторид+                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│797. │Нитроциклогексан        │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│798. │Нитроэтан               │  30     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│799. │Нонилакрилат            │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│800. │Озон                    │   0,1   │    п    │   I     │     О    │

│     │                        │         │         │         │          │

│801. │Оксалон                 │   5     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│802. │Оксафтортолуол          │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│803. │Оксациллин              │   0,05  │    а    │   I     │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│804. │4-Оксибутин-2-ил-N-3-   │   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │хлорфенилкарбамат       │         │         │         │          │

│     │(оксикарбамат)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│805. │п-Оксидифениламин       │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│806. │Оксид триметилэтилена+  │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│807. │N-Окси-N-метилморфолин+ │   5     │   п+а   │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│808. │N-Оксиметилтетрагидроф- │   0,7   │    а    │   II    │          │

│     │талимид                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│809. │4-Окси-2-метилфенилдиме-│   3     │    а    │  III    │          │

│     │тилсульфония хлорид     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│810. │4-Окси-3-метоксибензаль-│   1,5   │   п+а   │  III    │          │

│     │дегид(ванилин)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│811. │Окситетрациклин+        │   0,1   │    а    │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│812. │3-Оксифенилметилкарбамат│   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│813. │3-Оксифенилэтилкарбамат │   2     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│814. │N-Оксиэтилбензотриазол+ │   5     │   п+а   │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│815. │2-/2-оксиэтил/-5-винил- │   5     │    а    │  III    │          │

│     │пиридин                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│816. │2-Оксиэтилтриметиламмо- │  10     │    а    │  III    │          │

│     │ния хлорид (холинхлорид)│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│817. │4-Оксо-2,2,6,6-тетраме- │   3     │    п    │  III    │          │

│     │тилпиперидин            │         │         │         │          │

│     │(триацетонамин)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│818. │Октаметилтетрамид       │   0,02  │   п+а   │   I     │          │

│     │пирофосфорной   кислоты+│         │         │         │          │

│     │(октаметил)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│819. │Октафтордихлорциклогек- │   1     │    п    │   II    │          │

│     │сан                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│820. │Октафторциклобутан      │3000     │    п    │   IV    │          │

│     │(фреон 318 С)           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│821. │Октахлорэндометилентет- │   0,01  │   п+а   │   I     │          │

│     │рагидроиндан+           │         │         │         │          │

│     │(хлориндан)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│822. │Октилдифенил            │   5     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│823. │Октиловый           эфир│   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │2,4-дихлорфеноксиуксус- │         │         │         │          │

│     │ной кислоты             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│824. │Олеандомицина фосфат+   │   0,4   │    а    │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│825. │Папаверин               │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │хлористоводородный      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│826. │Паральдегид             │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│827. │Пектаваморин            │   3     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│828. │Пектиназа грибная+      │   4     │    а    │  III    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│829. │Пектоклостридин         │   3     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│830. │Пектофоетидин           │   4     │    а    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│831. │Пенообразователи ППК-30,│   5     │    а    │  III    │          │

│     │КЧНР                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│832. │Пентан                  │ 300     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│833. │Пентафторанилин         │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│834. │Пентафторбензол         │   5     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│835. │Пентафторфенол          │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│836. │Пентафторхлорэтан (фреон│3000     │    п    │   IV    │          │

│     │115)                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│837. │Пентахлорацетон+        │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│838. │Пентахлорнитробензол+   │   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│839. │Пентахлорфенол+         │   0,1   │   п+а   │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│840. │Пентахлорфенолят натрия+│   0,1   │   п+а   │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│841. │Перфтордиэтилметиламин  │ 500     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│842. │Перфторизобутилен       │   0,1   │    п    │   I     │     О    │

│     │                        │         │         │         │          │

│843. │Перфторпентан           │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│844. │Перхлор-4-метиленцикло- │   0,1   │   п+а   │   II    │     А    │

│     │пентен+                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│845. │Перхлорметилмеркаптан   │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│846. │Пиколины          (смесь│   5     │    п    │  III    │          │

│     │изомеров)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│847. │3-/2-Пиперидил/-пиридин+│   0,1   │   п+а   │   I     │          │

│     │(анабазин основание)    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│848. │3-/2-Пиперидил/-пиридина│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │гидрохлорид    (анабазин│         │         │         │          │

│     │гидрохлорид)            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│849. │3-/2-Пиперидил/-пиридина│   0,1   │   п+а   │   I     │          │

│     │сульфат        (анабазин│         │         │         │          │

│     │сульфат)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│850. │Пиперидин+              │   0,2   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│851. │Пиперилен               │  40     │    п    │   IV    │          │

│     │(пентадиен-1,3)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│852. │Пирен+                  │   0,03  │    а    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│853. │Пиридин                 │   5     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│854. │Пирролидин+             │   0,1   │    п    │   II    │          │

│     │(тетраметиленимин)      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│855. │Полиакрилин             │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│856. │Полиамидные             │   5     │    а    │  III    │          │

│     │пресс-порошки     ПМ-69,│         │         │         │          │

│     │ПАИ-1                   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│857. │Полибензоксазол         │  10     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│858. │Полиборид магния        │   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│859. │Поливинилхлорид         │   6     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│860. │Полидазол               │   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│861. │Поли-/1,12-додекаметиле-│   5     │    а    │  III    │          │

│     │нпирромелит/            │         │         │         │          │

│     │(полиалканимид АИ-1П)   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│862. │Поликарбонат            │  10     │    а    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│863. │Полимарцин              │   0,5   │    а    │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│864. │Полимеры и сополимеры на│  10     │    а    │   IV    │          │

│     │основе       акриловых и│         │         │         │          │

│     │метакриловых мономеров  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│865. │Полимиксин М+           │   0,1   │    а    │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│866. │Полиоксадиазол          │  10     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│867. │Полиоксипропилендиэпок- │ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │сиды   марок    ДЗ-1000,│         │         │         │          │

│     │ДЗ-500 (по ацетону)     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│868. │Полиоксипропилентриэпок-│ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │сиды   марок    ТЭ-1500,│         │         │         │          │

│     │ТЭ-750 (по ацетону)     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│869. │Полипропилен            │  10     │    а    │  III    │          │

│     │(нестабилизированный)   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│870. │Полифениленоксиды       │  10     │    а    │   IV    │          │

│     │(Арелокс-100,           │         │         │         │          │

│     │Арелокс-200,            │         │         │         │          │

│     │Арелокс-300)            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│871. │Полиформальдегид        │   5     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│872. │Полихлорпинен+          │   0,2   │   п+а   │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│873. │Полиэпоксипропилкарбазол│   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│874. │Полиэтилен              │  10     │    а    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│875. │Препарат          "Кеим"│   5     │    а    │  III    │          │

│     │(трасформаторное  масло,│         │         │         │          │

│     │тетраметилдиаминодифени-│         │         │         │          │

│     │лметан,                 │         │         │         │          │

│     │сульфитно-спиртовая     │         │         │         │          │

│     │барда и др.)            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│876. │н-Пропиламин            │   5     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│877. │Пропилацетат            │ 200     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│878. │S-Пропил-N,             │   5     │   п+а   │  III    │          │

│     │N-дипропилтиокарбамат+  │         │         │         │          │

│     │(вернам)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│879. │Пропилен                │ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│880. │Пропилена оксид+        │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│881. │Пропиленгликоль         │   7     │   п+а   │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│882. │Пропиленгликолькарбонат │   7     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│883. │Пропиленхлоргидрин+     │   2     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│884. │Пропилпропионат         │  70     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│885. │S-Пропил-О-фенил-О-этил-│   0,02  │   п+а   │   I     │          │

│     │тиофосфат+ (гетерофос)  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│886. │S-Пропил-N-этил-N-н-бу- │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │тилтиокарбамат (тилам)  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│887. │Протеаза        щелочная│   0,5   │    а    │   II    │     А    │

│     │(активность 60 000 ед)  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│888. │Протерризин             │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│889. │Протомезентерин         │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│890. │Протосубтилин           │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│891. │Псоберан+               │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│892. │Пыль     растительного и│         │         │         │          │

│     │животного происхождения:│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │а) зерновая             │   4     │    а    │  III    │   А, Ф   │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │б) мучная,  древесная  и│   6     │    а    │   IV    │   А, Ф   │

│     │др. (с примесью диоксида│         │         │         │          │

│     │кремния менее 2%)       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │в)              лубяная,│   2     │    а    │   IV    │   А, Ф   │

│     │хлопчатобумажная,       │         │         │         │          │

│     │хлопковая,      льняная,│         │         │         │          │

│     │шерстяная, пуховая и др.│         │         │         │          │

│     │(с   примесью   диоксида│         │         │         │          │

│     │кремния более 10%)      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │г) с  примесью  диоксида│   4     │    а    │   IV    │   А, Ф   │

│     │кремния от 2 до 10%     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│893. │Ранкотекс+              │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│894. │Ренацит II              │   5     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│895. │Ренацит IV              │   2     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│896. │Рениномезентерин        │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│897. │Рибофлавин              │   1     │    а    │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│898. │Рифампицин+             │   0,02  │    а    │   I     │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│899. │Ронит                   │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│900. │Ртуть металлическая     │   0,01/ │    п    │   I     │          │

│     │                        │   0,005 │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│901. │Ртути     неорганические│0,2/0,05 │    а    │   I     │          │

│     │соединения+ (по ртути)  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│902. │Рубидия гидроксид+      │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│903. │Рубидия  соли  (сульфат,│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │хлорид,          нитрат,│         │         │         │          │

│     │карбонат)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│904. │Рутения диоксид         │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│905. │Свинец       и       его│   0,01/ │    а    │   I     │          │

│     │неорганические          │   0,005 │         │         │          │

│     │соединения (по свинцу)  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│906. │Свинца гидрохинонат     │   0,005 │    а    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│907. │Свинца салицилат        │   0,005 │    а    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│908. │Селен аморфный          │   2     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│909. │Селена диоксид+         │   0,1   │    а    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│910. │Сера элементарная       │   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│911. │Серы монохлорид+        │   0,3   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│912. │Серы шестифторид        │5000     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│913. │Серебра   неорганические│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │соединения              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│914. │Серебро металлическое   │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│915. │Сероводород+            │  10     │    п    │   II    │     О    │

│     │                        │         │         │         │          │

│916. │Сероводород  в   смеси с│   3     │    п    │  III    │          │

│     │углеводородами С1 - С5  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│917. │Сероуглерод             │   1     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│918. │Силикатсодержащие  пыли,│         │         │         │          │

│     │силикаты, алюмосиликаты:│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │а)  асбест   природный и│   2     │    а    │  III    │   Ф, К   │

│     │искусственный, смешанные│         │         │         │          │

│     │асбестопородные пыли при│         │         │         │          │

│     │содержании в них асбеста│         │         │         │          │

│     │более 10%               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │б) асбестопородные  пыли│   4     │    а    │  III    │   Ф, К   │

│     │при  содержании  в   них│         │         │         │          │

│     │асбеста до 10%          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │в)         асбестоцемент│   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │неокрашенный  и  цветной│         │         │         │          │

│     │при  содержании  в   нем│         │         │         │          │

│     │диоксида   марганца   не│         │         │         │          │

│     │более 5%,  оксида  хрома│         │         │         │          │

│     │не  более   7%,   оксида│         │         │         │          │

│     │железа не более 10%     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │г)       асбестобакелит,│   8     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │асбесторезина           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │д)   слюды    (флагопит,│   4     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │мусковит),        тальк,│         │         │         │          │

│     │талькопородные      пыли│         │         │         │          │

│     │(природные смеси  талька│         │         │         │          │

│     │с            тремолитом,│         │         │         │          │

│     │актинолитом,            │         │         │         │          │

│     │антофиллитом  и  другими│         │         │         │          │

│     │минералами),  содержащие│         │         │         │          │

│     │до    10%     свободного│         │         │         │          │

│     │диоксида кремния        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │е)         искусственные│   2     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │минеральные      волокна│         │         │         │          │

│     │силикатные             и│         │         │         │          │

│     │алюмосиликатные         │         │         │         │          │

│     │стеклообразной структуры│         │         │         │          │

│     │(стекловолокно,         │         │         │         │          │

│     │стекловата,         вата│         │         │         │          │

│     │минеральная и  шлаковая,│         │         │         │          │

│     │муллитокремнеземистые   │         │         │         │          │

│     │волокна,  не  содержащие│         │         │         │          │

│     │или  содержащие  до   5%│         │         │         │          │

│     │Cr+3 и др.)+            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │ж)    цемент,    оливин,│   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │апатит,       форстерит,│         │         │         │          │

│     │глина, шамот каолиновый │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │з)              силикаты│   4     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │стеклообразные          │         │         │         │          │

│     │вулканического          │         │         │         │          │

│     │происхождения     (туфы,│         │         │         │          │

│     │пемза, перлит)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │и) цеолиты (природные  и│   2     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │искусственные)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│919. │Сильвинит               │   5     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│920. │Синтетические     моющие│   5     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │средства "Лотос", "Ока",│         │         │         │          │

│     │"Эра"                   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│921. │Синтокс-12, Синтокс-20М │   5     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│922. │Ситалл  марки    СТ-30 в│   2     │    а    │  III    │     А    │

│     │смеси с алмазом до 5%   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│923. │Скипидар (в пересчете на│ 300     │    п    │   IV    │          │

│     │С)                      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│924. │Смесь      алифатических│   0,5   │   п+а   │  III    │          │

│     │диэфиров       щавелевой│         │         │         │          │

│     │кислоты (оксалаты)      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│925. │Смесь     алкипиридинов+│   2     │    п    │  III    │          │

│     │(ингибитор      коррозии│         │         │         │          │

│     │И-1-А)               (по│         │         │         │          │

│     │2-метил-5-этилпиридину) │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│926. │Смолодоломит            │   2     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│927. │Сода кальцинированная+  │   2     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│928. │Сольвент-нафта        (в│ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │пересчете на С)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│929. │Сополимер      стирола с│   5     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │альфа-метилстиролом     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│930. │Сополимеры   на   основе│  10     │    а    │   IV    │          │

│     │винилхлорида           и│         │         │         │          │

│     │винилиденхлорида        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│931. │L-Сорбоза               │  10     │    а    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│932. │Спек боксита и нефелина │   4     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│933. │Спек            бокситов│   2     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │низкокремнистых         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│934. │Спирт амиловый+         │  10     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│935. │Спирт ацетопропиловый   │  10     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│936. │Спирт бензиловый+       │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│937. │Спирт       н-бутиловый,│  10     │    п    │  III    │          │

│     │бутиловый  вторичный   и│         │         │         │          │

│     │третичный               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│938. │Спирт н-гептиловый+     │  10     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│939. │Спирт глицидный         │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│940. │Спирт н-дециловый       │  10     │   п+а   │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│941. │Спирт диацетоновый      │ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│942. │Спирт        додециловый│  10     │   п+а   │  III    │          │

│     │(лауриловый)            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│943. │Спирт изоамиловый       │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│944. │Спирт изобутиловый+     │  10     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│945. │Спирт изооктиловый      │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│946. │Спирт изопропиловый     │  10     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│947. │Спирт метиловый+        │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│948. │Спирт н-нониловый       │  10     │   п+а   │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│949. │Спирт октафторамиловый  │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│950. │Спирт н-октиловый       │  10     │   п+а   │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│951. │Спирт пропаргиловый     │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│952. │Спирт пропиловый        │  10     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│953. │Спирт                   │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │тетрафторпропиловый     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│954. │Спирт трифторбутиловый  │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│955. │Спирт трифторэтиловый   │  10     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│956. │Спирт         фуриловый+│   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │(фурфуриловый)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│957. │Спирт этиловый          │1000     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│958. │Спирты      непредельные│   2     │    п    │  III    │          │

│     │жирного            ряда+│         │         │         │          │

│     │(аллиловый, кротониловый│         │         │         │          │

│     │и др.)                  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│959. │Стеклокристаллический   │   0,01/ │    а    │   I     │          │

│     │цемент (по свинцу)      │   0,005 │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│960. │Стеклопластик на  основе│   5     │    а    │  III    │          │

│     │полиэфирной смолы       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│961. │Стеклоэмаль (по свинцу) │   0,01/ │    а    │   I     │          │

│     │                        │   0,005 │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│962. │Стирол                  │  30/10  │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│963. │Стиромаль               │   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│964. │Стрептомицин+           │   0,1   │    а    │   I     │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│965. │Стронция нитрат         │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│966. │Стронция         оксид и│   1     │    а    │   II    │          │

│     │гидроксид               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│967. │Стронция        сульфат,│   6     │    а    │   IV    │          │

│     │карбонат, фосфат        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│968. │Строфантидин-ацетат     │   0,05  │    а    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│969. │Сульфазин               │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│970. │Сульфазина    серебряная│   1     │    а    │   II    │          │

│     │соль                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│971. │Сульфантрол             │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│972. │Сульфоаммиачное         │  25     │   п+а   │   IV    │          │

│     │удобрение               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│973. │Сульфолан               │  40     │   п+а   │   IV    │          │

│     │(тетраметиленсульфон)   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│974. │Суперфосфат двойной     │   5     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│975. │Сурьма и ее соединения: │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │а)      пыль      сурьмы│ 0,5/0,2 │    а    │   II    │          │

│     │металлической           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │б)  пыль   трехвалентных│   1     │    а    │   II    │          │

│     │оксидов        сурьмы (в│         │         │         │          │

│     │пересчете на Sb)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │в)  пыль   пятивалентных│   2     │    а    │  III    │          │

│     │оксидов        сурьмы (в│         │         │         │          │

│     │пересчете на Sb)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │г)  пыль   трехвалентных│   1     │    а    │   II    │          │

│     │сульфидов   сурьмы    (в│         │         │         │          │

│     │пересчете на Sb)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │д)  пыль   пятивалентных│   2     │    а    │  III    │          │

│     │сульфидов   сурьмы    (в│         │         │         │          │

│     │пересчете на Sb)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │е)    фториды     сурьмы│   0,3   │   п+а   │   II    │          │

│     │трехвалентные         (в│         │         │         │          │

│     │пересчете   на      Sb с│         │         │         │          │

│     │обязательным   контролем│         │         │         │          │

│     │HF)                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │ж)    фториды     сурьмы│   0,3   │   п+а   │   II    │          │

│     │пятивалентные         (в│         │         │         │          │

│     │пересчете   на      Sb с│         │         │         │          │

│     │обязательным   контролем│         │         │         │          │

│     │HF)                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │з)    хлориды     сурьмы│   0,3   │   п+а   │  III    │          │

│     │трехвалентные         (в│         │         │         │          │

│     │пересчете   на      Sb с│         │         │         │          │

│     │обязательным   контролем│         │         │         │          │

│     │HCl)                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │и)    хлориды     сурьмы│   0,3   │   п+а   │  III    │          │

│     │пятивалентные         (в│         │         │         │          │

│     │пересчете   на      Sb с│         │         │         │          │

│     │обязательным   контролем│         │         │         │          │

│     │HCl)                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│976. │Табак                   │   3     │    а    │  III    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│977. │Таллия бромид, иодид (по│   0,01  │    а    │   I     │          │

│     │таллию)                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│978. │Танин                   │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│979. │Тантал и его оксиды     │  10     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│980. │Теллур                  │   0,01  │    а    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│981. │Теобромин               │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│982. │Теофиллин               │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│983. │Терлон                  │  10     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│984. │п-Терфенил              │   5     │   п+а   │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│985. │Терфенильная смесь  (63%│   5     │   п+а   │  III    │          │

│     │орто-, 19% метаизомеров,│         │         │         │          │

│     │15% дифенила)           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│986. │Тестостерон             │   0,005 │    а    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│987. │Тетрабромдифенилолпропан│  10     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│988. │Тетрабромэтан           │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│989. │Тетрагидробензальдегид+ │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│990. │Тетрагидробензиловый    │   1     │    п    │   II    │          │

│     │эфир                    │         │         │         │          │

│     │циклогексенкарбоновой   │         │         │         │          │

│     │кислоты                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│991. │Тетрагидрофталимид      │   0,7   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│992. │3,4,5,6-Тетрагидрофтали-│   5     │    а    │  III    │          │

│     │мидометил-      (+)-цис,│         │         │         │          │

│     │транс-хризантемат       │         │         │         │          │

│     │(неопинамин)            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│993. │Тетрагидрофуран         │ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│994. │Тетралин                │ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │(тетрагидронафталин)    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│995. │Тетраметилдипропилентри-│   1     │    п    │   II    │          │

│     │амин                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│996. │2,2,6,6-Тетраметилпипе- │   5     │    а    │  III    │          │

│     │ридиламид-2,2,6,6-тетра-│         │         │         │          │

│     │метилпиперидил-аминопро-│         │         │         │          │

│     │пионовой         кислоты│         │         │         │          │

│     │(диацетам-5)            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│997. │0,0,0,0-Тетраметил-0,0- │   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │тиоди-п-фенилентиофос-  │         │         │         │          │

│     │фат+ (абат)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│998. │Тетраметилтиурамдисуль- │   0,5   │    а    │   II    │     А    │

│     │фид+ (тиурам Д, ТМТД)   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│999. │Тетранитрометан+        │   0,3   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1000.│Тетрафтордибромэтан     │1000     │    п    │   IV    │          │

│     │(фреон 114 В2)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1001.│Тетрафторэтилен         │  30     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1002.│Тетрафторэтиловый   эфир│   2     │    а    │  III    │          │

│     │2,4-диаминофенола       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1003.│бета-Тетрафторэтилфени- │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │ловый эфир (фентален 14)│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1004.│Тетрахлорбутадиен+      │   0,5   │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1005.│1,2,3,4-Тетрахлорбутан+ │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1006.│1,1,2,4-Тетрахлорбутен-2│   2     │    п    │  III    │          │

│     │+                       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1007.│Тетрахлоргексатриен+    │   0,3   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1008.│Тетрахлоргептан         │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1009.│Тетрахлордифторэтан     │1000     │    п    │   IV    │          │

│     │(фреон 112)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1010.│Тетрахлорнонан          │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1011.│Тетрахлорпентан         │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1012.│Тетрахлорпропан         │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1013.│Тетрахлорпропен+        │   0,1   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1014.│Тетрахлорундекан        │   5     │   п+а   │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1015.│Тетрахлорэтан+          │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1016.│Тетрахлорэтилен         │  10     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1017.│Тетрациклин+            │   0,1   │    а    │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1018.│Тетраэтилсвинец+        │   0,005 │    п    │   I     │     О    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1019.│Тетраэтоксисилан        │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1020.│Тилозин                 │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1021.│Тиоациланилид           │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1022.│Тиомочевина             │   0,3   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1023.│Тиофен (тиофуран)       │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1024.│Титана нитрид, силицид  │   4     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1025.│Титана         сульфид и│   6     │    а    │  III    │          │

│     │дисульфид               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1026.│Титан и его диоксид     │  10     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1027.│Титан  четыреххлористый+│   1     │    п    │   II    │          │

│     │(по HCl)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1028.│п-, м-Толуидин+         │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1029.│о-Толуидин+             │  1/0,5  │    п    │   II    │     К    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1030.│Толуилендиамин+         │   2     │   п+а   │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1031.│Толуилендиизоцианат+    │   0,05  │    п    │   I     │   О, А   │

│     │                        │         │         │         │          │

│1032.│Толуол                  │  50     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1033.│Торий                   │   0,05  │    а    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1034.│Третичная окись фосфина+│   2     │   п+а   │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1035.│Триаллиламин+           │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1036.│2,4,4,-Триаминобензани- │   5     │    а    │  III    │          │

│     │лин                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1037.│Трибромметан (бромоформ)│   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1038.│Трибутиламин+           │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1039.│S,S,S-Трибутилтритиофос-│   0,2   │   п+а   │   II    │          │

│     │фат (бутифос)           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1040.│Трибутилфосфат+         │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1041.│Трибутоксиэтилфосфат+   │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1042.│1,1,5-Тригидроперфтора- │  30     │    п    │   IV    │          │

│     │миловый  эфир  акриловой│         │         │         │          │

│     │кислоты                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1043.│1,1,7-Тригидроперфторге-│  30     │    п    │   IV    │          │

│     │птиловый эфир  акриловой│         │         │         │          │

│     │кислоты                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1044.│Триизопропаноламин+     │   5     │   п+а   │  III    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1045.│Трикапролактамомедь (II)│   2     │    а    │  III    │          │

│     │дихлорид      моногидрат│         │         │         │          │

│     │(фитон, картоцид)       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1046.│Трикапролактамомедь (II)│   2     │    а    │  III    │          │

│     │сульфатгидрат (церкоцид)│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1047.│Трикрезилфосфат,        │   0,1   │    а    │   I     │          │

│     │содержащий   свыше    3%│         │         │         │          │

│     │ортоизомеров+           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1048.│Трикрезилфосфат,        │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │содержащий   менее    3%│         │         │         │          │

│     │ортоизомеров+           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1049.│Триксиленилфосфат+      │   1,5   │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1050.│Три-3,5-ксиленилфосфат+ │   5     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1051.│Триметиламин+           │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1052.│1,3,5-Триметилбензол    │  10     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1053.│2,2,4-Триметил-1,2-диги-│   1     │    а    │   II    │          │

│     │дрохинолин (ацетонанил) │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1054.│Триметилолпропан        │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │(этриол)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1055.│3,5,5-Триметилциклогек- │   1     │    п    │   II    │          │

│     │санон (дигидроизофорон) │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1056.│1,5,5-Триметилциклогек- │   1     │    п    │   II    │          │

│     │сенон-3 (изофорон)      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1057.│Тринатриевая        соль│   5     │    а    │  III    │          │

│     │оксиэтилидендифосфоновой│         │         │         │          │

│     │кислоты                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1058.│2,2,4-Тринитробензанилид│   1     │    а    │   II    │     А    │

│     │+                       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1059.│Тринитротолуол+         │ 0,5/0,1 │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1060.│Три-н-пропиламин+       │   2     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1061.│Трис-втор-октилфосфинок-│   2     │   п+а   │  III    │          │

│     │сид+                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1062.│Трифенилфосфат          │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1063.│Трифенилфосфит+         │   0,1   │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1064.│Трифторбромметан  (фреон│3000     │    п    │   IV    │          │

│     │13 В1)                  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1065.│2-Трифторметил-10-/3-   │   0,01  │    а    │   I     │          │

│     │(4-метил-1-пиперазинил) │         │         │         │          │

│     │пропил/-фенотиазин      │         │         │         │          │

│     │дигидрохлорид           │         │         │         │          │

│     │(трифтазин)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1066.│N'-3-Трифторметилфенил- │   5     │    а    │  III    │          │

│     │N,N-диметилмочевина     │         │         │         │          │

│     │(которан)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1067.│м-Трифторметилфенилизо- │   1     │    п    │   II    │          │

│     │цианат                  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1068.│Трифторметилфенилмочеви-│   3     │    а    │  III    │          │

│     │на                      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1069.│3,3,3-Трифторпропен     │3000     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1070.│Трифторпропиламин       │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1071.│Трифторстирол           │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1072.│Трифтортрихлорацетон    │   2     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1073.│1,1,1-Трифтор-2-хлорб-  │  20     │    п    │  III    │          │

│     │ром-этан (фторотан)     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1074.│Трифторхлорпропан+      │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1075.│Трифторхлорэтилен       │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1076.│Трифторэтан (фреон 143) │3000     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1077.│Трифторэтиламин         │ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1078.│S-(2,3,3-Трихлораллил)-N│   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │-,                      │         │         │         │          │

│     │N-диизопропилтиокарбамат│         │         │         │          │

│     │(диптал,       триаллат,│         │         │         │          │

│     │авадекс)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1079.│Трихлорацетальдегид     │   5     │    п    │  III    │          │

│     │(хлораль)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1080.│1,1,3-Трихлорацетон     │   0,3   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1081.│4,5,6-Трихлорбензоксазо-│   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │лин-2 (трилан)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1082.│Трихлорбензол           │  10     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1083.│Трихлорбутадиен+        │   3     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1084.│1,2,3-Трихлорбутен-3+   │   0,1   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1085.│Трихлорнафталин+        │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1086.│1,2,3-Трихлорпропан     │   2     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1087.│1,2,3-Трихлорпропилен   │   3     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1088.│Трихлорсилан+ (по HCl)  │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1089.│2,3,6-Трихлортолуол+    │  10     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1090.│2,4,6-Трихлор-1,3,5-три-│   0,1   │    п    │   I     │          │

│     │азин (цианурхлорид)     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1091.│Трихлортрифторэтан      │5000     │    п    │   IV    │          │

│     │(фреон 113)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1092.│Трихлорфторметан  (фреон│1000     │    п    │  III    │          │

│     │11)                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1093.│1,1,1-Трихлорэтан       │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │(метилхлороформ)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1094.│Трихлорэтилен           │  10     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1095.│Триходермин             │   0,1   │    а    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1096.│Триэтиламин+            │  10     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1097.│Три-(2-этилгексил)-фос- │   0,1   │    п    │   II    │          │

│     │фат                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1098.│Триэтилортоацетат       │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1099.│Триэтоксисилан          │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1100.│Тэпрем-6 (замасливатель)│   5     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1101.│Уайт-спирит (в пересчете│ 300     │    п    │   IV    │          │

│     │на С)                   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1102.│Углеводороды            │ 300     │    п    │   IV    │          │

│     │алифатические предельные│         │         │         │          │

│     │С1 - С10 (в пересчете на│         │         │         │          │

│     │С)                      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1103.│Углерода оксид**        │  20     │    п    │   IV    │     О    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1104.│Углерода пыли:          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │а)                 коксы│   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │каменноугольный,        │         │         │         │          │

│     │пековый,       нефтяной,│         │         │         │          │

│     │сланцевый               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │б)            антрацит с│   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │содержанием   свободного│         │         │         │          │

│     │диоксида кремния до 5%  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │в)   другие   ископаемые│         │         │         │          │

│     │угли и углепородные пыли│         │         │         │          │

│     │с содержанием свободного│         │         │         │          │

│     │диоксида кремния:       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │до 5%                   │  10     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │от 5% до 10%            │   4     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │г)  алмазы   природные и│   8     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │искусственные           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │д)                 алмаз│   4     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │металлизированный       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │е)      сажи      черные│   4     │    а    │  III    │   Ф, К   │

│     │промышленные           с│         │         │         │          │

│     │содержанием      бенз(а)│         │         │         │          │

│     │пирена не более 35 мг на│         │         │         │          │

│     │1 кг                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │ж)            углеродные│   4/2   │    а    │   IV    │          │

│     │волокнистые материалы на│         │         │         │          │

│     │основе гидратцеллюлозных│         │         │         │          │

│     │волокон+                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │з)            углеродные│   4/2   │    а    │   IV    │          │

│     │волокнистые материалы на│         │         │         │          │

│     │основе                  │         │         │         │          │

│     │полиакрилонитрильных    │         │         │         │          │

│     │волокон+                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1105.│Углерода сероокись      │  10     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1106.│Углерод                 │  20     │    п    │   II    │          │

│     │четыреххлористый**      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1107.│Уран,      нерастворимые│   0,075 │    а    │   I     │          │

│     │соединения              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1108.│Уран,        растворимые│   0,015 │    а    │   I     │          │

│     │соединения              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1109.│Уросульфан              │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1110.│Фенантрен               │   0,8   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1111.│Фенацетин (n-ацетамино- │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │фенетол)                │         │         │         │          │

│1112.│п-Фенетидин+            │   0,2   │    п    │   II    │          │

│1113.│Фенетидин гидрохлорид   │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │фенола)                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1114.│Фенетол (этиловый эфир  │  20     │    п    │   II    │          │

│     │фенола)                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1115.│1-Фенил-4-амино-5-хлор- │   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │пиридазон-6    (феназон,│         │         │         │          │

│     │пирамин)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1116.│3-/1-Фенил-2-ацетилэтил/│   0,001 │    а    │   I     │          │

│     │-4-оксикумарин          │         │         │         │          │

│     │(зоокумарин)            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1117.│1-Фенил-2,              │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │3-диметил-4-диметилами- │         │         │         │          │

│     │нопиразолон-5           │         │         │         │          │

│     │(амидопирин)            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1118.│1-Фенил-2,              │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │3-диметил-4-метиламино- │         │         │         │          │

│     │пиразолон-5-N-метансуль-│         │         │         │          │

│     │фат натрия (анальгин)   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1119.│N'-фенил-N,N-диметилмо- │   3     │    а    │  III    │          │

│     │чевина (фенурон)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1120.│1-Фенил-3,5-дихлорпири- │   0,05  │    а    │   I     │     А    │

│     │дазон-6                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1121.│п-Фенилен-бис-3/6/-     │   2     │    а    │  III    │          │

│     │аминофенилбензидимидозо-│         │         │         │          │

│     │лолил-2 (М-8)           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1122.│м-Фенилендиамин         │   0,1   │   п+а   │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1123.│о-Фенилендиамин         │   0,5   │   п+а   │   I     │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1124.│п-Фенилендиамин         │   0,05  │   п+а   │   I     │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1125.│N,N-м-Фенилендималеимид │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1126.│Фенилизоцианат+         │   0,5   │    п    │   II    │     О    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1127.│Фенилметилдихлорсилан+  │   1     │    п    │   II    │          │

│     │(по HCl)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1128.│Фенилметилмочевина      │   3     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1129.│N-Фенил-N-гидроокси-N'- │   3     │    а    │  III    │          │

│     │метилмочевина (метурин) │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1130.│3-Феноксибензальдегид   │   5     │   п+а   │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1131.│м-Феноксифенол+         │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1132.│Фенол+                  │   0,3   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1133.│Фенолформальдегидные    │         │         │         │          │

│     │смолы:                  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │а) по фенолу            │   0,1   │    п    │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │б) по формальдегиду     │   0,05  │    п    │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1134.│Фенопласты              │   6     │    а    │  III    │   Ф, А   │

│     │                        │         │         │         │          │

│1135.│Феррит бариевый         │   4     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1136.│Феррит магниймарганцевый│   1     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1137.│Феррит марганеццинковый │   1     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1138.│Феррит никельмедный     │   2     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1139.│Феррит никельцинковый   │   2     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1140.│Феррит стронциевый      │   6     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1141.│Феррохром  металлический│   2     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │(сплав   хрома     65% с│         │         │         │          │

│     │железом)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1142.│Флоримицин+             │   0,1   │    а    │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1143.│Формальгликоль+         │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │(диоксолан-1, 3)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1144.│Формальдегид+           │   0,5   │    п    │   II    │   О, А   │

│     │                        │         │         │         │          │

│1145.│Формамид                │   3     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1146.│Фосген                  │   0,5   │    п    │   II    │     О    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1147.│Фосфиноксид             │   2     │   п+а   │  III    │          │

│     │разнорадикальный С5 - С9│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1148.│Фосфиноксиды            │  10     │    а    │   IV    │          │

│     │полимеризованные      на│         │         │         │          │

│     │основе        сополимера│         │         │         │          │

│     │стирола и дивинилбензола│         │         │         │          │

│     │(полиамфолиты      ПА-1,│         │         │         │          │

│     │ПА-1М, ПА-121)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1149.│Фосфор            желтый│   0,03  │    п    │   I     │          │

│     │элементарный            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1150.│Фосфор пятихлористый+   │   0,2   │    п    │   II    │          │

│1151.│Фосфор тиотреххлористый+│   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1152 │Фосфор треххлористый+   │   0,2   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1153.│Фосфора хлороксид+      │   0,05  │    п    │   I     │     О    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1154.│Фосфорит                │   6     │    а    │   IV    │     О    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1155.│Фтористоводородной      │         │         │         │          │

│     │кислоты соли (по F):    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │а)    фториды    натрия,│  1/0,2  │    а    │   II    │          │

│     │калия,  аммония,  цинка,│         │         │         │          │

│     │олова, серебра, лития  и│         │         │         │          │

│     │бария,          криолит,│         │         │         │          │

│     │гидрофторид аммония     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │б)   фториды   алюминия,│ 2,5/0,5 │    а    │  III    │          │

│     │магния,         кальция,│         │         │         │          │

│     │стронция, меди, хрома   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1156.│Фторопласт-4            │  10     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1157.│Фтор    хлорид    бария,│   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │активированный  европием│         │         │         │          │

│     │(люминофор Р-385)       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1158.│Фуран+                  │   0,5   │    п    │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1159.│Фурфурол+               │  10     │    п    │  III    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1160.│Хинолин                 │ 0,5/0,1 │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1161.│Хлор+                   │   1     │    п    │   II    │     О    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1162.│Хлора диоксид+          │   0,1   │    п    │   I     │     О    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1163.│цис-бета-Хлоракрилат    │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │натрия(акрофол)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1164.│Хлорангидрид   акриловой│   0,3   │    п    │   II    │     А    │

│     │кислоты+                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1165.│Хлорангидрид            │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │бензосульфокислоты+     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1166.│Хлорангидрид            │   0,3   │    п    │   II    │     А    │

│     │метакриловой кислоты+   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1167.│Хлорангидрид            │   0,3   │    п    │   II    │          │

│     │монохлоруксусной        │         │         │         │          │

│     │кислоты+                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1168.│Хлорангидрид            │   2     │   п+а   │  III    │          │

│     │моноэтилового      эфира│         │         │         │          │

│     │адипиновой кислоты+     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1169.│Хлорангидрид            │   0,1   │    п    │   I     │          │

│     │трихлоруксусной кислоты+│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1170.│Хлорангидрид            │   2     │    п    │  III    │          │

│     │хризантемовой кислоты+  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1171.│м-Хлоранилин+           │   0,05  │    п    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1172.│п-Хлоранилин+           │   0,3   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1173.│альфа-Хлорацетоацетани- │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │лид+                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1174.│Хлорацетопропилацетат+  │   2     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1175.│п-Хлорбензилхлорид+     │   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │(альфа-хлор-4-хлортолу- │         │         │         │          │

│     │ол)                     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1176.│Хлорбензол+             │ 100/50  │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1177.│п-Хлорбензотрифторид+   │  20     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1178.│п-Хлорбензотрихлорид+   │   0,01  │   п+а   │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1179.│2-Хлор-4,6-бис-диэтила- │   2     │    а    │  III    │          │

│     │мино-симмтриазин        │         │         │         │          │

│     │(хлоразин)              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1180.│2-Хлор-4,6-бис-изопропи-│   5     │    а    │  III    │          │

│     │ламино-симмтриазин      │         │         │         │          │

│     │(пропазин)              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1181.│2-Хлор-4,6-бис-этиламино│   2     │    а    │  III    │          │

│     │-симмтриазин (симазин)  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1182.│1,3-Хлорбромпропан      │   3     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1183.│0-/4-Хлорбутин-2-ил-3/-N│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │/3-хлорфенил/карбамат   │         │         │         │          │

│     │(карбин)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1184.│1-Хлор-3,3-диметилбутан-│  20     │    п    │   IV    │          │

│     │2-он (хлорпинаколин)    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1185.│2-Хлор-4-диэтиламино-6- │   2     │    а    │  III    │          │

│     │изопропиламиносиммтриа- │         │         │         │          │

│     │зин (ипазин)            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1186.│2-Хлор-(N-изопропил)-   │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │ацетанилин+ (рамрод)    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1187.│гамма-Хлоркротиловый    │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │эфир                    │         │         │         │          │

│     │2,4-дихлорфеноксиуксус- │         │         │         │          │

│     │ной кислоты (кротилин)  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1188.│3-Хлор-4-метиланилид    │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │метилвалериановой       │         │         │         │          │

│     │кислоты (солан)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1189.│Хлорметилтрихлорсилан+  │   1     │    п    │   II    │          │

│     │(по HCl)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1190.│Хлорметилфталимид+      │   0,1   │    а    │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1191.│Хлоропрен               │   0,05  │    п    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1192.│Хлорпалладозамин+       │   0,005 │    а    │   I     │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1193.│Хлортен   (хлорированные│   0,2   │   п+а   │   II    │          │

│     │бициклические           │         │         │         │          │

│     │соединения)             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1194.│Хлортетрациклин+        │   0,1   │    а    │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1195.│Хлортолуол+         (о-,│  10     │    п    │  III    │          │

│     │п-изомеры)              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1196.│0-/2-Хлор-1-(2,4,5-трих-│   1     │    а    │   II    │          │

│     │лорфенил)               │         │         │         │          │

│     │винил/-0,0-диметилфос-  │         │         │         │          │

│     │фат (гардона)           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1197.│Хлорфенилизоцианат+ (п-,│   0,5   │    п    │   II    │   О, А   │

│     │м-изомеры)              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1198.│п-Хлорфенил-н-хлорбензо-│   2     │   п+а   │  III    │          │

│     │лсульфонат              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1199.│10-Хлорфеноксарсин+     │   0,02  │    а    │   I     │          │

│     │(хлорфин)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1200.│п-Хлорфенол+            │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1201.│Хлорциклогексан         │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1202.│2-Хлорциклогексилтиофта-│   2     │    а    │  III    │          │

│     │лемид                   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1203.│2-Хлорэтансульфохлорид+ │   0,3   │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1204.│2-Хлор-4-этиламино-6-   │   2     │    а    │  III    │          │

│     │изопропиламиносиммтриа- │         │         │         │          │

│     │зин (атразин)           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1205.│1-Хлор-2-этилгексан     │  10     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1206.│бета-Хлорэтилтриметилам-│   0,3   │    а    │   I     │          │

│     │мония            хлорид+│         │         │         │          │

│     │(хлорхолинхлорид)       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1207.│2-Хлор-этоксиметил-2-ме-│   1     │    а    │   II    │          │

│     │тил-6-этилацетанилид    │         │         │         │          │

│     │(ацетал)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1208.│Хромаммония      сульфат│   0,02  │    а    │   I     │     А    │

│     │(хромаммиачные   квасцы)│         │         │         │          │

│     │(по Cr+3)               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1209.│Хрома оксид (по Cr+3)   │   1     │    а    │  III    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1210.│Хрома          трихлорид│   0,01  │    а    │   I     │     А    │

│     │гексагидрат (по Cr+3)   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1211.│Хроматы,  бихроматы   (в│   0,01  │    а    │   I     │   К, А   │

│     │пересчете на CrO3)      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1212.│Хрома             фосфат│   0,02  │    а    │   I     │     А    │

│     │однозамещенный (по Cr+3)│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1213.│Хрома             фосфат│   2     │    а    │  III    │     А    │

│     │трехзамещенный          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1214.│Хромин                  │   5     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1215.│Цезия гидроксид         │   0,3   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1216.│Целловеридин            │   2     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1217.│Целлюлаза               │   2     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1218.│Церия диоксид           │   5     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1219.│Церия фторид            │ 2,5/0,5 │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1220.│Цианамид+ (свободный)   │   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1221.│Цианамид кальция        │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1222.│Цианурат меламина+      │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1223.│Циклогексан             │  80     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1224.│Циклогексанон           │  10     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1225.│Циклагексаноноксим      │  10     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1226.│Циклогексен             │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1227.│Циклогексиламин         │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1228.│Циклогексиламина бензоат│  10     │    а    │  III    │          │

│     │(ингибитор ВЦГА)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1229.│Циклогексиламина        │  10     │    а    │  III    │          │

│     │3,5-динитробензоат      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1230.│Циклогексиламина        │  10     │    п    │  III    │          │

│     │карбонат (КЦА)          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1231.│Циклогексиламина        │  10     │   п+а   │  III    │          │

│     │маслорастворимая    соль│         │         │         │          │

│     │(ингибитор коррозии М-1)│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1232.│Циклогексиламина        │  10     │    а    │  III    │          │

│     │нитробензоат  (м-,   п-,│         │         │         │          │

│     │о-изомеры)              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1233.│Циклогексилмочевина     │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1234.│N-Циклогексилтиофталемид│   7     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1235.│3-Циклогексил-5,6-триме-│   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │тиленурацил (гексилур)  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1236.│2-/3-Циклогексилуреид/  │   1     │    а    │  III    │          │

│     │циклопентен-1-2         │         │         │         │          │

│     │карбоксибутан-1 (енамин)│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1237.│Циклододеканол          │  10     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1238.│Циклододеканон          │  10     │   п+а   │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1239.│Циклопентадиен          │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1240.│Циклопентадиенилтрикар- │   0,1   │    п    │   I     │          │

│     │бонил марганца          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1241.│Циклопентанон-2-карбок- │   2     │   п+а   │  III    │          │

│     │сибутан-1 (кетоэфир)    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1242.│Циклотриметилентринитро-│   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │амин (гексоген)         │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1243.│Циклофос+               │   0,3   │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1244.│Цинка магнид            │   6     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1245.│Цинка оксид             │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1246.│Цинка сульфид           │   5     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1247.│Цинка фосфид            │   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1248.│Цимол+          (о-, м-,│  10     │    п    │  III    │          │

│     │п-изомеры)              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1249.│Циодрин+                │   0,2   │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1250.│Цирконий           и его│         │         │         │          │

│     │соединения:             │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │а)              цирконий│   6     │    а    │  III    │          │

│     │металлический           │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │б) циркон               │   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │в) диоксид циркония     │   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │г) карбид циркония      │   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │д) нитрит циркония      │   4     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │е) фторцирконат         │   1     │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1251.│Чай                     │   3     │    а    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1252.│Чугун    в       смеси с│   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │электрокорундом до 20%  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1253.│Шамотнографитовые       │   2     │    а    │  III    │     Ф    │

│     │огнеупоры               │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1254.│Щелочи едкие+  (растворы│   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │в пересчете на NaOH)    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1255.│Электрокорунд,          │   6     │    а    │   IV    │     Ф    │

│     │электрокорунд хромистый │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1256.│Энтобактерин+           │   1     │    а    │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1257.│Энтомофторин            │  15000  │    а    │   II    │          │

│     │                        │клеток в │         │         │          │

│     │                        │  1 м3   │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1258.│Эпихлоргидрин+          │   1     │    п    │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1259.│Эпоксидные   смолы   (по│         │         │         │          │

│     │эпихлоргидрину):        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │а) ЭД-5  (ЭД-20),  Э-40,│   1     │    п    │   II    │     А    │

│     │эпокситрифенольная      │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │б) УП-666 - 1, УП-666  -│   0,5   │    п    │   II    │     А    │

│     │2, УП-666 - 3, УП-671  -│         │         │         │          │

│     │Д,    УП-671,    УП-677,│         │         │         │          │

│     │УП-680, УП-682          │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │в) УП-650, УП-650-Т     │   0,3   │   п+а   │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-1│   0,2   │    п    │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│     │д) ЭА                   │   0,1   │    п    │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1260.│Эприн                   │   0,3   │    а    │   II    │          │

│     │                        │  (по    │         │         │          │

│     │                        │ белку)  │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1261.│Эритромицин+            │   0,4   │    а    │   II    │     А    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1262.│Этила бромид            │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1263.│Этилакрилат             │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1264.│Этила хлорид            │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1265.│Этилацетат              │ 200     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1266.│Этилбензол              │  50     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1267.│S-Этил-N-гексаметиленти-│   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │окарбамат (ялам, ордрам)│         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1268.│2-Этилгексеналь         │   3     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1269.│2-Этилгексилдифенилфос- │   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │фит+                    │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1270.│2-Этилгексиловый    эфир│   1     │    п    │   II    │          │

│     │акриловой кислоты       │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1271.│S-Этил-N,               │   2     │   п+а   │  III    │          │

│     │N-дипропилтиокарбамат   │         │         │         │          │

│     │(эптам)                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1272.│0-Этилдихлортиофосфат+  │   0,3   │   п+а   │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1273.│0-Этил-0-               │   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │(2,4-дихлорфенил)-хлор- │         │         │         │          │

│     │тиофосфат+              │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1274.│Этилен                  │ 100     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1275.│Этилена оксид           │   1     │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1276.│Этилен-N,               │   0,5   │    а    │   II    │     А    │

│     │N-бис-дитиокарбамат     │         │         │         │          │

│     │цинка (цинеб, купрозан) │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1277.│Этилен-N,               │   0,5   │    п    │   II    │     А    │

│     │N-бис-дитиокарбамат     │         │         │         │          │

│     │марганца (манеб)        │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1278.│Этиленгликоль           │   5     │   п+а   │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1279.│Этилендиамин            │   2     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1280.│Этиленимин+             │   0,02  │    п    │   I     │   А, О   │

│     │                        │         │         │         │          │

│1281.│Этиленсульфид+          │   0,1   │    п    │   I     │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1282.│Этиленхлоргидрин+       │   0,5   │    п    │   II    │     О    │

│     │                        │         │         │         │          │

│1283.│Этиленциангидрин        │  10     │   п+а   │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1284.│Этилидендиацетат        │  30     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1285.│Этилмеркаптан+          │  1      │    п    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1286.│Этилмеркурфосфат+    (по│   0,005 │   п+а   │   I     │          │

│     │ртути)                  │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1287.│Этилмеркурхлорид        │   0,005 │   п+а   │   I     │     А    │

│     │(гранозан) (по ртути)   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1288.│Этилметакрилат          │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1289.│N-Этилморфолин+         │   5     │    п    │  III    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1290.│Этиловый   эфир    бета,│  10     │    п    │  III    │          │

│     │бета-диметилакриловой   │         │         │         │          │

│     │кислоты                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1291.│Этиловый         эфир 0,│   0,15  │   п+а   │   II    │          │

│     │0-диметилдитиофосфорил-1│         │         │         │          │

│     │-фенилуксусной   кислоты│         │         │         │          │

│     │(цидиал)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1292.│Этиловый            эфир│   5     │   п+а   │  III    │          │

│     │6,8-дихлороктановой     │         │         │         │          │

│     │кислоты                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1293.│Этиловый            эфир│   1     │   п+а   │   II    │          │

│     │6-кето-8-хлороктановой  │         │         │         │          │

│     │кислоты+                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1294.│Этиловый            эфир│   5     │   п+а   │  III    │          │

│     │нитроуксусной кислоты   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1295.│Этиловый            эфир│   5     │   п+а   │  III    │          │

│     │6-окси-8-хлороктановой  │         │         │         │          │

│     │кислоты                 │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1296.│Этиловый            эфир│  10     │    п    │  III    │          │

│     │хризантемовой кислоты   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1297.│о-Этил-S-пропил-2,4     │   0,1   │    а    │   II    │          │

│     │дихлорфенилтиофосфат    │         │         │         │          │

│     │(этафос)                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1298.│Этилтолуол              │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1299.│0-Этил-0-фенилхлортиофо-│   0,5   │   п+а   │   II    │          │

│     │сфат+                   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1300.│бета-Этоксипропионитрил │  50     │    п    │   IV    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1301.│5-Этоксифенил-1,        │   0,2   │    а    │   II    │          │

│     │2-тиазтионий хлористый+ │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1302.│Эуфиллин                │   0,5   │    а    │   II    │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1303.│Этилцеллозольв (этиловый│  10     │    п    │  III    │          │

│     │эфир этиленгликоля)     │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1304.│N-Этил-N, бета-цианэти- │   0,1   │   п+а   │   II    │          │

│     │ланилин+                │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1305.│Этинилвинилбутиловый    │   0,5   │    п    │   II    │          │

│     │эфир+                   │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1306.│3-Этоксикарбамидофенил-N│   1     │    а    │   II    │          │

│     │-фенилкарбамат          │         │         │         │          │

│     │(десмедифам)            │         │         │         │          │

│     │                        │         │         │         │          │

│1307.│Эфир-N-оксиэтилбензотри-│   5     │   п+а   │  III    │          │

│     │азола и СЖК фракции С9 -│         │         │         │          │

│     │С15+                    │         │         │         │          │

└─────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────── ┴──────────┘

Примечания:

1. Величины ПДК и классы опасности утверждает и при необходимости пересматривает Минздрав СССР. Величины значений ПДК приведены по состоянию на 01.01.88. Синонимы, технические и торгов ые названия веществ приведены в приложении 3.

Если в графе "Величина ПДК" приведены две величины, то это означает, что в числителе максимальная, а в знаменателе - среднесменная ПДК.

2. Условные обозначения:

п - пары и/или газы;

а - аэрозоль;

а+п - смесь паров и аэрозоля;

+ - требуется специальная защита кожи и глаз;

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях;

К - канцерогены;

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

────────────────────────────────.

* ПДК для общей массы аэрозоля

** При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при длительности работы не более 30 мин - до 100 мг/м3, при длительности работы не более 15 мин - 200 мг/м3. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

Приложение 3

(справочное)

# Указатель синонимов, технических и торговых названий веществ в таблице

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                Наименование вещества и его порядковый номер           │

├──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤

│     Абат                                                 │    997     │

│     Авадекс                                              │   1078     │

│     Акрофол                                              │   1163     │

│     Алодан                                               │    149     │

│     Алотерм-1                                            │      9     │

│     Альдрин                                              │    228     │

│     Амидопирин                                           │   1117     │

│     Амидофос                                             │    705     │

│     Аминазин                                             │    306     │

│     п-Аминоанизол                                        │     83     │

│     Аминопиримидин                                       │    655     │

│     Амифос                                               │    310     │

│     Анабазин гидрохлорид                                 │    848     │

│     Анабазин основание                                   │    847     │

│     Анабазин сульфат                                     │    849     │

│     Анальгин                                             │   1118     │

│     Анилид ацетоуксусной кислоты                         │     93     │

│     Антио                                                │    329     │

│     Арилокс-100                                          │    870     │

│     Арилокс-200                                          │    870     │

│     Арилокс-300                                          │    870     │

│     Арсин                                                │    205     │

│     Атразин                                              │   1204     │

│     Ацетал                                               │   1207     │

│     Ацетонанил                                           │   1053     │

│     n-Ацетаминофенетол                                   │   1111     │

│     Ацилат-1                                             │     94     │

│     Базудин                                              │    450     │

│     Бисфургин                                            │    147     │

│     БМК                                                  │    660     │

│     Бромоформ                                            │   1037     │

│     Бромофос                                             │    323     │

│     Бутилкаптакс                                         │    186     │

│     Бутиловый эфир 2,4-Д                                 │    180     │

│     Бутифос                                              │   1039     │

│     Бутосил                                              │    101     │

│     Валексон                                             │    458     │

│     Ванилин                                              │    810     │

│     Вернам                                               │    878     │

│     Винифос                                              │    434     │

│     Витавакс                                             │    287     │

│     Гардона                                              │   1196     │

│     Гексахлоран                                          │    230     │

│     гамма-Гексахлоран                                    │    231     │

│     Гексахлорофен                                        │    288     │

│     Гексилур                                             │   1235     │

│     Гексоген                                             │   1242     │

│     Гептахлор                                            │    235     │

│     Гетерофос                                            │    885     │

│     Гидроперекись кумола                                 │    245     │

│     Глинозем                                             │     31     │

│     Гранозан                                             │   1287     │

│     2,4-ДА                                               │     60     │

│     ДАФ-56                                               │    261     │

│     ДДВФ                                                 │    324     │

│     ДДТ                                                  │    411     │

│     Декалин                                              │    258     │

│     Десмедифам                                           │   1306     │

│     Диамин                                               │    268     │

│     Дианат                                               │    305     │

│     Диацетам-5                                           │    996     │

│     Дибром                                               │    318     │

│     Дивинил                                              │    167     │

│     Дигидроизофорон                                      │   1055     │

│     4,4-Дигидрооксидифенилсульфид                        │    144     │

│     Дикетен                                              │    169     │

│     Дикетон                                              │    413     │

│     Дикрезил                                             │    299     │

│     Дилор                                                │    286     │

│     Дилудин                                              │    326     │

│     Дильдрин                                             │    233     │

│     Диносеб                                              │    361     │

│     Диоксид диэтилена                                    │    373     │

│     Диоксолан-1,3                                        │   1143     │

│     Диптал                                               │   1078     │

│     Дитразинтитрат                                       │    667     │

│     Дифенацил                                            │    383     │

│     Дифениловый эфир                                     │    385     │

│     Дихлор                                               │    419     │

│     1,1-Дихлорэтилен                                     │    194     │

│     Енамин                                               │   1236     │

│     Желтая кровяная соль                                 │    502     │

│     Зоокумарин                                           │   1116     │

│     Изофорон                                             │   1056     │

│     Изофос-2                                             │    428     │

│     Ингалан                                              │    390     │

│     Ингибитор коррозии БТА                               │    132     │

│     Ингибитор коррозии БЦГА                              │   1228     │

│     Ингибитор коррозии В-30                              │    524     │

│     Ингибитор коррозии Г-2                               │    220     │

│     Ингибитор коррозии И-1-А                             │    925     │

│     Ингибитор коррозии М-1                               │   1231     │

│     Ингибитор коррозии МСДА-11                           │    436     │

│     Ингибитор коррозии НДА                               │    437     │

│     Индантрон                                            │    285     │

│     Интенсаин                                            │    521     │

│     Интеркордин                                          │    521     │

│     Иодофенфос                                           │    325     │

│     Ипазин                                               │   1185     │

│     ИФК                                                  │    491     │

│     ИФК-хлор                                             │    493     │

│     Каратан                                              │    366     │

│     Карбатион                                            │    749     │

│     Карбин                                               │   1183     │

│     Карбоксид                                            │    142     │

│     Карборунд                                            │    605     │

│     Карбофос                                             │    312     │

│     Картоцид                                             │   1045     │

│     Карпен                                               │    464     │

│     Кетоэфир                                             │   1241     │

│     Кислота мукохлорная                                  │    543     │

│     Китацин                                              │    485     │

│     Которан                                              │   1066     │

│     Красная кровяная соль                                │    503     │

│     Кротилин                                             │   1187     │

│     Кумол                                                │    486     │

│     Купрозан                                             │   1276     │

│     КЦА                                                  │   1230     │

│     Линурон                                              │    679     │

│     М-8                                                  │    1121    │

│     М-81                                                 │    352     │

│     Малоран                                              │    166     │

│     Манеб                                                │   1277     │

│     Мафенида ацетат                                      │     51     │

│     Мезитила оксид                                       │    487     │

│     Мельпрекс                                            │    464     │

│     Метальдегид                                          │     92     │

│     Метафос                                              │    331     │

│     Метилакрилат                                         │    682     │

│     Метилацетофос                                        │    327     │

│     Метилнитрофос                                        │    330     │

│     2-Метилпентанол                                      │    672     │

│     Метилфенилкетон                                      │     99     │

│     Метилхлороформ                                       │   1093     │

│     Метилэтилтиофос                                      │    711     │

│     Метурин                                              │   1129     │

│     Монокорунд                                           │     31     │

│     Мочевина                                             │    520     │

│     Неопинамин                                           │    992     │

│     Никотин сульфат                                      │    691     │

│     Норборнадиен                                         │    152     │

│     Норборнен                                            │    153     │

│     Норсульфазол                                         │     45     │

│     Оксамат                                              │    440     │

│     п-Оксид                                              │    141     │

│     Оксикарбамат                                         │    804     │

│     Оксифосфонат                                         │    386     │

│     Оксофин                                              │    145     │

│     Октаметил                                            │    818     │

│     Ордрам                                               │   1267     │

│     Пентадиен-1,3                                        │    851     │

│     Пинаколин                                            │    313     │

│     б-Пиран                                              │    188     │

│     Пирамин                                              │   1115     │

│     Пликтран                                             │    243     │

│     Полиалканимид АК-111                                 │    861     │

│     Полиамфолиты                                         │   1148     │

│     Порофор ЧХЗ-5                                        │    701     │

│     Прометрин                                            │    696     │

│     Пропазин                                             │   1180     │

│     Пропанид                                             │    424     │

│     Рамрод                                               │   1186     │

│     Ратиндан                                             │    383     │

│     Рицид II                                             │    485     │

│     Рогор                                                │    328     │

│     Роксбор-БЦ                                           │    159     │

│     Роксбор-КС                                           │    159     │

│     Роксбор-МВ                                           │    159     │

│     Сантофлекс-77                                        │    291     │

│     Севин                                                │    759     │

│     Семерон                                              │    697     │

│     Сильван                                              │    703     │

│     Симазин                                              │   1181     │

│     Солан                                                │   1188     │

│     Спирт аллиловый                                      │    958     │

│     Спирт кротониловый                                   │    958     │

│     Спирт лауриловый                                     │    942     │

│     Стрептоцид                                           │     40     │

│     Сульгин                                              │     48     │

│     Сульфадимезин                                        │     41     │

│     Сульфадиметоксин                                     │    353     │

│     Сульфален                                            │     42     │

│     Сульфамонометоксин                                   │     44     │

│     Сульфапиридазин                                      │     43     │

│     Сульфацил                                            │     47     │

│     Тетраметиленимин                                     │    854     │

│     Тетраметиленсульфон                                  │    973     │

│     Тиазон                                               │    339     │

│     Тилам                                                │    886     │

│     Тиодан                                               │    226     │

│     4,4-Тиодифенил                                       │    144     │

│     Тиофос                                               │    452     │

│     Тиофуран                                             │   1023     │

│     Тиурам Д                                             │    998     │

│     Тиурам ЭФ                                            │    447     │

│     ТМТД                                                 │    998     │

│     Тордон-22К                                           │    571     │

│     Трефлан                                              │    363     │

│     Трифтазин                                            │   1065     │

│     Триаллат                                             │   1078     │

│     Триацетонамин                                        │    817     │

│     Трилан                                               │   1081     │

│     Трихлорметафос-3                                     │    713     │

│     Тролен                                               │    340     │

│     ФДН                                                  │    347     │

│     Феназон                                              │   1115     │

│     Фенибут                                              │    249     │

│     Фенмедифам                                           │    716     │

│     Фентален-14                                          │   1003     │

│     Фенурон                                              │   1119     │

│     Фитон                                                │   1045     │

│     Фозалон                                              │    460     │

│     Фосфамид                                             │    328     │

│     Фосфин                                               │    206     │

│     Фреон 11                                             │   1092     │

│     Фреон 12                                             │    412     │

│     Фреон 12В1                                           │    392     │

│     Фреон 13В1                                           │   1064     │

│     Фреон 22                                             │    393     │

│     Фреон 112                                            │   1009     │

│     Фреон 113                                            │   1091     │

│     Фреон 114                                            │    426     │

│     Фреон 114В2                                          │   1000     │

│     Фреон 115                                            │    836     │

│     Фреон 141                                            │    432     │

│     Фреон 142                                            │    394     │

│     Фреон 143                                            │   1076     │

│     Фреон 151                                            │    733     │

│     Фреон 152                                            │    395     │

│     Фреон 318С                                           │    820     │

│     Фталазол                                             │    522     │

│     Фталафос                                             │    345     │

│     Фторотан                                             │   1073     │

│     Фуразолидон                                          │    793     │

│     Хардин                                               │    463     │

│     Хлоразин                                             │   1179     │

│     Хлораль                                              │   1079     │

│     Хлорамп                                              │    571     │

│     Хлорекс                                              │    414     │

│     Хлориндан                                            │    821     │

│     Хлорофос                                             │    332     │

│     Хлорпинаколин                                        │   1184     │

│     Хлорфин                                              │   1199     │

│     альфа-Хлор-4-хлортолуол                              │   1175     │

│     Хлорхолинхлорид                                      │   1206     │

│     Холинхлорид                                          │    816     │

│     Церкоцид                                             │   1046     │

│     Цианокс                                              │    349     │

│     Цианурхлорид                                         │   1090     │

│     Цидиал                                               │   1291     │

│     Цинеб                                                │   1276     │

│     Экатин                                               │    352     │

│     Электрокорунд                                        │     29, 31 │

│     Эптам                                                │   1271     │

│     Этазол                                               │     46     │

│     Этафос                                               │   1297     │

│     Этиловый эфир фенола                                 │   1114     │

│     Этиловый эфир этиленгликоля                          │   1303     │

│     Этриол                                               │   1054     │

│     ЭФ-2                                                 │    404     │

│     Ялан                                                 │   1267     │

└──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘